## ООО «РОСРЕЗИНОТЕХНИКА»

### КАТАЛОГ

ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «РОСРЕЗИНОТЕХНИКА»

2019г.

1 КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

1.1 КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Ленточные конвейеры стационарные состоят из ленты, роликоопор, барабанов приводных, концевых, оборотных, привода (включающего редуктор и электродвигатель, смонтированные на общей раме или мотор-барабан), и натяжного устройства (винтового, грузового, грузового полиспастного). Для разгрузки конвейеров применяются разгрузочные тележки и плужковые сбрасыватели с электроприводом.

В комплект поставки ленточного стационарного конвейера могут быть включены:

- плужковые сбрасывтели с электроприводом на ленту 400; 500; 650; 800; 1000; 1200;1400; 1600 мм;

- барабанные разгрузочные тележки на ленту 650; 800; 1000; 1200; 1400;

- очистные устройства для очистки ленты;

- аварийные, предохранительные и выключающие устройства;

- другое оборудование, необходимое потребителю для составления конкретных конвейерных схем.

Конвейеры ленточные стационарные с прорезиненной лентой предназначены для транспортирования различных сыпучих, кусковых и штучных материалов. Конвейеры могут устанавливаться горизонтально, наклонно (до 180) в зависимости от транспортируемого материала или иметь горизонтально-наклонную трассу.

Узлы конвейеров монтируются на опорной металлоконструкции.

Конвейеры могут быть нормального (УКЛС) типа и тяжелого (УКЛСТ).

Основные параметры конвейеров нормального типа.

| Модификация конвейера | N, кВт | В, мм |  т/м3 | Dр, мм | V, м/с | Qж, м3/ч | Qп, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКЛС-400 | до 11 | 400 |  |  | 0,50-1,60 | 31-98 | 15-45 |
| УКЛС-500 | до 37 | 500 |  | 89; 102 | 0,63-2,00 | 50-140 | 25-88 |
| УКЛС-650 | до 75 | 650 | до 1,6 |  | 0,80-3,15 | 128-504 | 48-240 |
| УКЛС-800 | до 250 | 800 |  |  | 0,80-4,00 | 195-980 | 90-455 |
| УКЛС-1000 | до 530 | 1000 |  | 89 102 | 1,00-4,00 | 400-1600 | 180-720 |
| УКЛС-1200 УКЛС-1200 | до 560 | 1200 |  | 114 127 133 | 1,00-4,00 | 580-2320 | 260-1030 |
| УКЛС-1400 | до 750 | 1400 |  |  | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 |
| УКЛС-1600 | до 750 | 1600 |  | 159 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 |
| УКЛС-2000 | до 750 | 2000 |  |  | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |

Основные параметры конвейеров тяжелого типа.

| Модификация конвейера | N, кВт | В, мм |  т/м3 | Dр, мм | V, м/с | Qж, м3/ч | Qп, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКЛСТ-800 | до 250 | 800 |  |  | 0,80-4,00 | 195-980 | 90-455 |
| УКЛСТ-1000 | до 530 | 1000 |  | 159 | 1,00-4,00 | 400-1600 | 180-720 |
| УКЛСТ-1200 | до 560 | 1200 | 1,6-3,5 |  | 1,00-4,00 | 580-2320 | 250-1030 |
| УКЛСТ-1400 | до 750 | 1400 |  |  | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 |
| УКЛСТ-1600 | до 750 | 1600 |  | 194 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 |
| УКЛСТ-2000 | до 750 | 2000 |  |  | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |

В таблицах вместо наименований показателей приведены следующие обозначения:

- установленная мощность приводного двигателя, N;

- ширина ленты, В;

- насыпная плотность транспортируемого груза, ;

- диаметр роликов, D;

- скорость ленты, V;

- производительность конвейера с желобчатой лентой, Qж;

- производительность конвейера с плоской лентой, Qп.

1.2 КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Конвейеры ленточные передвижные изготавливаются с изменяющейся фиксированной высотой разгрузки определенных типоразмеров с шириной ленты 500 и 650 мм.

| Обозначе-ние | Тип ролико-опоры | Размеры, мм | Мин. ско-рость ле-нты, м/с | Производи-тельнсть, м3/ч | Привод | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В* | Н* | L* |  |  |  |  |
| КЛП65-00 | желобчатая | 500 | 2000 1200 | 5000 | 0,71 | 63 | Мотор-барабан МБ3-600-2,2-0,71 | 564 |
| -01 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 513 |
| -02 | желобчатая |  | 3500 2400 | 10000 |  | 63 |  | 850 |
| -03 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 754 |
| -04 | желобчатая |  | 4000 2500 | 15000 |  | 63 |  | 1165 |
| -05 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 1027 |
| -06 | желобчатая | 650 | 2000 1200 | 5000 |  | 114 | Мотор-барабан МБ3-750-3,0-0,71 | 693 |
| -07 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 666 |
| -08 | желобчатая |  | 3500 2400 | 10000 |  | 114 |  | 999 |
| -09 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 940 |
| -10 | желобчатая |  | 4000 2500 | 15000 |  | 114 |  | 1331 |
| -11 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 1252 |

*Примечание: В - ширина ленты конвейера; Н – высота разгрузки (максимальная и минимальная); L – длина конвейера по центрам барабанов.

1.3 ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

1.3.1 ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙCТВА

1.3.1.1 Мотор-барабаны

| Обозначение мотор- барабана | Диаметр барабана D, мм | Мощность встроенного электродв-ля | Частота вращения барабана, мин-1 | Номинальная скорость, м/с | Длина рабо-чей части ба-рабана L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МБ-2 | 219 | 0,75 | 63; 71 | 0,71; 0,8 | 500; 600; 650; 750 |
|  |  | 1,1 | 63; 71 | 0,71; 0,8 | 500 |
|  |  |  | 63; 71; 80; 90 | 0,71; 0,8; 0,9; 1,0 | 600; 650; 750; 950 |
|  |  | 1,5 | 63; 71; 80; 90; 100; 112 | 0,71; 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25 | 600 |
|  |  |  | 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125 | 0,71; 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25; 1,4 | 650; 750; 950 |
|  |  | 2,2 | 71; 80; 90; 100; 112 | 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25 | 600 |
|  |  |  | 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 210 | 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,24 | 650; 750; 950 |
| МБ-3 | 325 | 2,2 | 45 | 0,71 | 650 |
|  |  | 2,2 3,0 | 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140 | 0,71; 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,24 | 600; 750; 950; 1150 |
|  |  | 4,0 | 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140 | 0,71; 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,24 |  |
|  |  |  | 56 | 1,0 | 425 |
|  |  |  | 210 | 3,55 | 900 |
| МБ-4 | 420 | 5,5 | 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; | 0,71; 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,24; 2,5; 2,8; 3,15 | 650; 750; 950; 1150; 1400 |
|  |  | 7,5 | 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112 | 0,71; 0,8; 0,9; 1,0; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,24; 2,5 | 750; 950; 1150; 1400 |
|  |  |  | 125; 140 | 2,8; 3,15 | 650; 750; 950; 1150; 1400 |
| МБ-4 | 420 | 7,5 | 125 | 2,8 | 900; 1250 |
|  |  | 11,0 | 125; 140 | 2,8; 3,15 | 650; 750; 950; 1150; 1400 |
|  |  |  | 125 | 2,8 | 900 |
|  |  | 15,0 | 125; 140 | 2,8; 3,15 | 750; 950; 1150; 1400 |
|  |  |  | 140 | 3,15 | 900; 1300 |
| МБ-5 | 495 | 15,0 | 100 | 2,7 | 900; 1300; 1600 |

Мотор-барабаны применяются в качестве приводов конвейеров различного назначения. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допускаемого крутящего момента. Вращение барабана в любую сторону. Установка мотор-барабана – горизонтальная.

1.3.1.2 Приводные станции ленточных конвейеров

Приводные станции комплектуются одним или двумя приводными механизмами, состоящими из редукторов (1Ц2У, 1Ц2Н, Ц2Н, РМ, КЦ), электродвигателей, муфт и тормозов типа ТКГ (остановов храповых для РМ). Приводные станции изготовляются левого и правого расположения.

Приводные барабаны изготовляются футерованными или нефутерованными, с одной или двумя консолями.

| Ширина ленты, мм | Диаметры барабанов, мм |
| --- | --- |
| 400 | 250; 315; 400 |
| 500 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 650 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 800 | 400; 500; 630; 800 |
| 1000 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
| 1200 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1400 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1600 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 2000 | 630; 800; 1000; 1250 |

Приводные барабаны диаметром 250 и 315 – нефутерованные, диаметром 1000 – 1600 – футерованные резинотканевой конвейерной лентой, остальные барабаны могут быть и футерованными, и нефутерованными.

1.3.2 НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Применяются винтовые, тележечные грузовые, тележечные грузовые полиспастные, рамные грузовые и рамные грузовые полиспастные натяжные устройства.

1.3.2.1 Винтовые натяжные устройства

Они применяются для конвейеров длиной до 40 метров.

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм |
| --- | --- |
| 400 | 250; 315 |
| 500 | 250; 315; 400 |
| 650 | 250; 315; 400; 500 |
| 800 | 315; 400; 500; 630 |
| 1000 | 315; 400; 500; 630 |
| 1200 | 315; 400; 500; 630 |
| 1400 | 315; 400; 500; 630 |
| 1600 | 315; 400; 500; 630 |
| 2000 | 315; 400; 500; 630 |

У натяжных винтовых устройств с диаметрами барабанов 250 и 315 мм и шириной ленты до 2000 мм длина хода натяжки может быть 320 и 500 мм. У натяжных устройств с диаметрами барабанов 400; 500 и 630 мм – длина хода натяжки 500 и 800 мм. На ширину ленты 2000 мм ход натяжки составляет 800 и 1200 мм.

1.3.2.2 Тележечные грузовые и тележечные грузовые полиспастные натяжные устройства

Применяются для конвейеров с длиной более 40 м.

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм |
| --- | --- |
| 500 | 315; 400; 500 |
| 650 | 315; 400; 500 |
| 800 | 400; 500; 630; 800 |
| 1000 | 500; 630; 800; 1000 |
| 1200 | 630; 800; 1000 |
| 1400 | 630; 800; 1000 |
| 1600 | 630; 800; 1000 |
| 2000 | 800; 1000 |

Тележечное грузовое устройство устанавливается горизонтально на месте концевого барабана. Усилие натяжки обеспечивается за счет расчетного количества грузов. При большом количестве грузов рекомендуется применять полиспастное грузовое устройство.

1.3.2.3 Рамные грузовые и рамные полиспастные натяжные устройства

Применяются аналогично тележечным грузовым устройствам, с той лишь разницей, что устанавливаются под рамой конвейера. Выбор того или иного грузового натяжного устройства зависит от конкретной трассы конвейера, условий эксплуатации и габаритов окружающего его пространства.

1.3.3 РОЛИКООПОРЫ И РОЛИКИ

1.3.3.1 Роликоопоры

Табл.А

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖГ 40-102-30 | 400 | 620 | 160 | 102 | 150,5 | ЖГ 100-159-30 | 1000 | 1300 | 380 | 159 | 195,5 |
| ЖГ 40-89-30 | 400 | 620 | 160 | 89 | 150,5 | ЖГ 120-133-30 | 1200 | 1550 | 460 | 133 | 151,5 |
| ЖГ 50-102-30 | 500 | 720 | 200 | 102 | 150,5 | ЖГ 120-159-30 | 1200 | 1550 | 460 | 159 | 195,5 |
| ЖГ- 50-89-30 | 500 | 720 | 200 | 89 | 150,5 | ЖГ 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 | 159 | 205,5 |
| ЖГ65-102-30 | 650 | 870 | 250 | 102 | 150,5 | ЖГ 140-194-30 | 1400 | 1750 | 530 | 194 | 205,5 |
| ЖГ 65-89-30 | 650 | 870 | 250 | 89 | 150,5 | ЖГ 160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 | 159 | 212.5 |
| ЖГ 80-133-30 | 800 | 1100 | 310 | 133 | 151,5 | ЖГ200-159-30 | 2000 | 2400 | 750 | 159 | 260,5 |
| ЖГ 80-159-30 | 800 | 1100 | 310 | 159 | 195,5 |  |  |  |  |  |  |
| ЖГ 100-133-30 | 1000 | 1300 | 380 | 133 | 151,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры верхние

желобчатые амортизирующие (табл. Б)

Табл.Б

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖА 80-133-30 | 800 | 1100 | 310 | 133 | 151,5 | ЖА 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 | 159 | 205,5 |
| ЖА 80-159-30 | 800 | 1100 | 310 | 159 | 195,5 | ЖА 140-194-30 | 1400 | 1750 | 530 | 194 | 243 |
| ЖА 100-133-30 | 1000 | 1300 | 380 | 133 | 151,5 | ЖА 160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 | 159 | 205,5 |
| ЖА 100-159-30 | 1000 | 1300 | 380 | 159 | 195,5 | ЖА 160-194-30 | 1600 | 1950 | 600 | 194 | 205,5 |
| ЖА 120-133-30 | 1200 | 1550 | 460 | 133 | 151,5 | ЖА 200-159-30 | 2000 | 2400 | 750 | 159 | 260,5 |
| ЖА 120-159-30 | 1200 | 1550 | 460 | 159 | 195,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры нижние плоские (табл. В)

Табл.В

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГ 40-89 | 400 | 620 | 500 | 89 | 109,5 | НГ 100-133 | 1000 | 1300 | 1150 | 133 | 123,5 |
| НГ 40-102 | 400 | 620 | 500 | 102 | 109,5 | НГ 100-159 | 1000 | 1300 | 1150 | 159 | 139,5 |
| НГ 50-89 | 500 | 720 | 600 | 89 | 109,5 | НГ 120-133 | 1200 | 1550 | 1400 | 133 | 123,5 |
| НГ 50-102 | 500 | 720 | 600 | 102 | 109,5 | НГ 120-159 | 1200 | 1550 | 1400 | 159 | 139,5 |
| НГ 65-89 | 650 | 870 | 750 | 89 | 109,5 | НГ 140-159 | 1400 | 1750 | 1600 | 159 | 139.5 |
| НГ 65-102 | 650 | 870 | 750 | 102 | 109,5 | НГ 160-159 | 1600 | 1950 | 1800 | 159 | 139,5 |
| НГ 80-133 | 800 | 1100 | 950 | 133 | 123,5 | НГ 200-159 | 2000 | 2400 | 2200 | 159 | 157.5 |
| НГ 80-159 | 800 | 1100 | 950 | 159 | 139,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры верхние

желобчатые центрирующие (табл. Г)

Табл.Г

| ШИФР | В | А | L | ШИФР | В | А | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЦГ 65-89-30 | 650 | 870 | 250 | ЖЦГ 100-133-30 | 1000 | 1300 | 380 |
| ЖЦГ 65-102-30 | 650 | 870 | 250 | ЖЦГ 120-133-30 | 1200 | 1550 | 460 |
| ЖЦГ 80-133-30 | 800 | 1100 | 310 | ЖЦГ 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 |
|  |  |  |  | ЖЦГ160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 |

Роликоопора гирляндная РВЛ-100

1.3.3.2 Ролики ленточных конвейеров

| Обозначение по ГОСТ | Рис. | Размеры, мм | Тип подш. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | d | L | L1 | L2 | a | s |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-500 мм |
| Г-102х200-9х13 | 1 | 102 | 17 | 200 | 204 | 222 | 9 | 13 | 203 | 3,5 |
| Н-102х600-11х13 | 1 | 102 | 17 | 600 | 604 | 626 | 11 | 13 | 203 | 8,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-650 мм |
| Г-102х250-9х13 | 1 | 102 | 17 | 250 | 254 | 272 | 9 | 13 | 203 | 4,2 |
| Н-102х750-11х13 | 1 | 102 | 17 | 750 | 754 | 776 | 11 | 13 | 203 | 10,7 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-800 мм |
| Г-102х310-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 203 | 5,8 |
| А-127х310-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 203 | 8,3 |
| Г-127х310-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 304 | 6,8 |
| Н-127х950-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 950 | 954 | 976 | 11 | 13 | 203 | 17,2 |
| А-159х310-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 10 | 16 | 305 | 12,7 |
| Г-159х310-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 10 | 16 | 305 | 10,4 |
| Н-159х950 |  | 159 |  | 950 |  |  |  |  | 2х205 | 24 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1000 мм |
| Г-102х380-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 6,7 |
| А-127х380-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 10 |
| Г-127х380-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 7,9 |
| Н-127х1150-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 1150 | 1154 | 1176 | 11 | 13 | 203 | 20,4 |
| А-159х380-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 10 | 16 | 305 | 14,8 |
| Г-159х380-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 10 | 16 | 305 | 12 |
| Н-159х1150 |  | 159 |  | 1150 |  |  |  |  | 2х205 | 27,6 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1200 мм |
| Г-102х460-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 7,8 |
| А-127х460-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 11,3 |
| Г-127х460-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 9,2 |
| Н-127х1400-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 1400 | 1404 | 1426 | 11 | 13 | 203 | 24,6 |
| А-159х460-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 10 | 16 | 305 | 18 |
| Г-159х460-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 10 | 16 | 305 | 13,9 |
| Н-159х1400 |  | 159 |  | 1400 |  |  |  |  | 2х205 | 32,5 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1400 мм |
| А-159х530-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 10 | 16 | 305 | 19,5 |
| Г-159х530-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 10 | 16 | 305 | 15,5 |
| Н-159х1600 |  | 159 |  | 1600 |  |  |  |  | 2х205 | 41 |
| А-194х530-10х20 | 2 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 10 | 20 | 7306 | 31,1 |
| Г-194х530-10х20 | 2 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 10 | 20 | 7306 | 30 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1600 мм |
| А-159х600-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 10 | 16 | 305 | 21,5 |
| Г-159х600-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 10 | 16 | 305 | 17,2 |
| Н-159х1800 |  | 159 |  | 1800 |  |  |  |  | 2х205 | 43 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-2000 мм |
| Г-127х750-9х16 | 1,2 | 127 | 20 | 750 | 758 | 776 | 9 | 16 | 305 | 19,5 |
| А-159х750-12х20 | 2 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 12 | 20 | 7306 | 27 |
| Г-159х750-12х20 | 2 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 12 | 20 | 7306 | 29,5 |
| Н-159х2200-16х20 | 1 | 159 | 20 | 2200 | 2208 | 2240 | 16 | 20 | 407 | 83,5 |

2 КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ

2.1 КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЗ-БКШ-160; 200; 250; 315; 400

| Типоразмер конвейера | РЗ-БКШ-160 | РЗ-БКШ-200 | РЗ-БКШ-250 | РЗ-БКШ-315 | РЗ-БКШ-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для транспортирования зерна и продуктов его переработки в комплекте с высокопроизводительным мельничным оборудованием |
| Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Шаг винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Частота вращения винта, об/мин | 100; 140 | 80; 90; 100; 112; 140 | 90; 100; 112; 140 | 80; 100; 140 | 90; 100 |
| Длина транспорти-рования, м (max) | 30 |
| Производительность по зерну, т/ч | 3,6-70 | 5,3-14,0 | 16-30 | 22-45 | 20-75 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зави-симости от длины конвейера и вида продукта) | 0,75; 1,5 | 0,75-4,0 | 1,5-4,0 | 4,0-5,5 | 7,5-11,0 |
| Конвейеры поставляются унифицированными секциями, имеющими в зависимости от требований заказчика загрузочные и разгрузочные патрубки. Могут поставляться системы конвейеров, состоящие из двух или трех конвейеров, расположенных в горизонтальной плоскости, либо из трех конвейеров, расположенных по треугольнику. |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 38 | 52 | 62 | 87 | 132 |

2.2 ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Типоразмер конвейера | Диаметр винта, мм | Шаг винта, мм | Максимальная производительность, т/ч | Максимальная длина транспортирования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ-ДКВ-160 | 160 | 160 | 5 | 6 |
| РЗ-ДКВ-200 | 200 | 200 | 14 | 10 |
| РЗ-ДКВ-250 | 250 | 250 | 30 | 6 |
| РЗ-ДКВ-400 | 400 | 400 | 100 | 10 |

2.3 КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ РЗ-ДКВ-Т-160; 200; 250; 315; 400

| Типоразмер конвейера | РЗ-ДКВ-Т-160 | РЗ-ДКВ-Т-200 | РЗ-ДКВ-Т-250 | РЗ-ДКВ-Т-315 | РЗ-ДКВ-Т-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для транспортирования сыпучих продуктов комбикормовой промышленности в горизонтальном и наклонном (до 400) направлении |
| Производительность по зерну, т/ч при угле наклона 300 | 2,0-3,0 | 3,0-4,4 | 5,7-7,0 | 12,0-17,0 | 23,6-33 |
| Длина транспорти-рования, м (max) | 6,0 |
| Частота вращения, об/мин | 100-140 |
| Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Шаг винта, мм | 85; 160 | 160; 200 | 130; 185; 250 | 250; 315 | 300; 400 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зави-симости от длины конвейера и вида продукта) | 0,75-1,5 | 1,5-4,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 | 5,5-11 |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 40 | 62 | 72 | 110 | 160 |

2.4 КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Г1-20-16П; Г1-32-25П; Г1-40-30П; Г1-50-40П

| Типоразмер конвейера | Г1-20-16П | Г1-32-25П | Г1-40-30П | Г1-50-40П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для транспортирования в горизонтальном или наклонном (до 200) различного направления сыпучих грузов |
| Диаметр винта, мм | 200 | 315 | 400 | 500 |
| Шаг винта, мм | 160 | 250 | 300 | 400 |
| Производительность, м3/ч | 1,5-6,4 | 5,8-24,8 | 11,3-48 | 44-88 |
| Длина транспортиро-вания, м (max) | 30 |
| Частота вращения винта, об/мин | 40; 56; 71 | 75 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зависи-мости от длины конве-йера и вида продукта) | 1,5-5,5 | 2,2-7,5 | 5,5-15,0 | 4,0-45,0 |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 58 | 111 | 145 | 196 |

2.5 КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КВП

2.6 КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ КВ1 ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

# 3 ЭЛЕВАТОРЫ

3.1 ЭЛЕВАТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КОВШОВЫЕ

Ковшовые элеваторы служат для подъема сыпучих грузов с помощью ковшей, закрепленных на замкнутом тяговом органе (лента или цепь).

Элеваторы ленточные ковшовые

| Тип элеватора | ЛГ-100 | ЛГ-160 | ЛГ-200 | ЛГ-250 | ЛГ-320 | ЛГ-400 | ЛГ-500 | ЛГ-650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортируе-мый груз | Легкосыпучие пылевидные, зернистые и мелкокусковые грузы с объемной плотностью 0,8…2,0 т/м3 |
| Ширина ковшей, мм | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Ширина ленты, мм | 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 560 | 700 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Емкость ковша, л | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 6,3 | 12,0 | 16,8 |
| Производитель-ность, м3/ч | 5,0 | 17,0 | 18,0 | 28,0 | 45,0 | 88,0 | 110,0 | 15,0 |
| Макс. высота элеватора, м | 15,0 | 20,0 | 20,1 | 34,3 | 39,6 | 39,6 | 35,3 | 35,3 |

Элеваторы ленточные ковшовые

| Тип элеватора | ЛМ-160 | ЛМ-200 | ЛМ-250 | ЛМ-320 | ЛМ-400 | ЛМ-500 | ЛМ-650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортируе-мый груз | Плохосыпучие пылевидные, зернистые и мелкокусковые грузы с объемной плотностью 0,8…2,0 т/м3 |
| Ширина ковшей, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Шаг ковшей, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Ширина ленты, мм | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 560 | 700 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Емкость ковша, л | 0,35 | 0,75 | 1,4 | 2,7 | 4,2 | 6,8 | 11,5 |
| Производитель-ность, м3/ч | 7,0 | 10,0 | 19,0 | 30,0 | 58,0 | 62,0 | 102,0 |
| Макс. высота элеватора, м | 20,0 | 20,1 | 34,3 | 39,6 | 39,6 | 35,3 | 35,3 |

Элеваторы ленточные ковшовые

| Тип элеватора | 2ЛГ-160 | Л-950А |
| --- | --- | --- |
| Транспортируемый груз | Зернистые грузы с объемной плотностью 0,8…1,2 т/м3 | Легкосыпучие материалы с объемной плотностью до 2 т/м3 и минеральные удобрения |
| Ширина ковшей, мм | 160 | 950 |
| Шаг ковшей, мм | 300 | 630 |
| Ширина ленты, мм | 200 | 1000 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 2,9 | 1,45 |
| Емкость ковша, л | 1,0 | 30,0 |
| Производитель-ность, м3/ч | 68,0 | 200,0 |
| Макс. высота элеватора, м | 17,2 | 36,5 |

3.2 ЭЛЕВАТОРЫ ЦЕПНЫЕ

| Тип элеватора | ЦО-250М | ЦС-320М | ЦС-400М | ЦСК-315 | ЦСК-400 | ЦГТ-650С | ЦГТ-800С | ЦГТ-1000С | ЦГС-650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортируемый груз | Сыпучие пылевидные, зернистые, мелкокусковые и среднекусковые сухие или небольшой влажности грузы с насыпной плотностью 0,8…2,0 т/м3 (для элеваторов ЦСК – 0,8…4, 0 т/м3) | Мине-ральные удоб-рения |
| Тип цепи | Пластинчатая | Круглозвенная износостойкая |
| Ширина ковша, мм | 250 | 320 | 400 | 315 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 650 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 250 | 320 | 344 | 344 | 688 | 736 | 648 | 860 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,62 | 0,62 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Емкость ковша, л | 2,0 | 4,0 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 36,0 | 50,0 | 80,0 | 134,0 |
| Производитель-ность, м3/ч | 28,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 160 | 200,0 | 150,0 |
| Макс. высота эле-ватора, м | 33,5 | 30,7 | 37,8 | 50,5 | 50,5 | 50,3 | 51,3 | 49,8 | 15,9 |

4 КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖЕННЫМИ СКРЕБКАМИ

Конвейеры предназначены для транспортирования пылевидных, порошкообразных, зернистых и мелкокусковых (максимальный размер куска до 15 мм) насыпных грузов.

Конвейеры представляют собой закрытые металлические короба прямоугольного сечения, составленные из типовых узлов, внутри которых движется замкнутая цепь, оснащенная скребками, разгрузочных, приводных и натяжных секций.

Привод смонтирован на самостоятельной раме и может устанавливаться как слева, так и справа по ходу движения груза.

Конвейеры загружаются через загрузочные течки в любом месте конвейера (количество и расположение определяется заказчиком на месте эксплуатации).

Разгрузка конвейера осуществляется через постоянно открытое отверстие в приводной секции. Промежуточная разгрузка – через окна в секции разгрузочной, которая устанавливается в любом месте, определяемом заданием заказчика.

Техническая характеристика

| Максимальная производительность, м3/ч | 80 |
| --- | --- |
| Максимальная длина, м | 60,5 |
| Шаг цепи, мм | 125 |
| Шаг скребков, мм | 250 |
| Ширина скребков, мм | 280 |

5 КОНВЕЙЕРЫ  ЛЕНТОЧНЫЕ  КАТУЧИЕ

Конвейер ленточный катучий (см. рис. 1 и 2) представляет собой самоходную машину непрерывного действия, установленную на рельсовый путь. Конвейерная лента приводится в движение приводным барабаном. Конвейер предназначен для транспортирования сыпучих и кусковых (размер куска до 300 мм) материалов, при этом в зависимости от температуры транспортируемого материала, конвейер комплектуется соответствующим видом конвейерной ленты

Для обеспечения технологических особенностей производства завод предлагает двенадцать типоразмеров конвейеров, при этом, направление движения как конвейера, так и ленты может меняться на противоположное, т.е. быть реверсивным. Для обеспечения сохранности ленты (у конвейеров длиной более 30 м), по желанию заказчика, конвейер может комплектоваться загрузочным устройством (рис. 2)

В зависимости от длины конвейера, он может быть укомплектован одним, двумя или тремя приводами (рис. 3, 4, 5). Расположение привода может быть левым или правым.

Скорость движения конвейеров 0,3 м/с.

Типоразмеры конвейеров

| Ширина ленты В, мм | Обозначение конвейера | Длина конвей-ера L, мм | Скорость ленты, м/с | Производитель-ность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 800 | КЛК8050-80 | 8225; 9225; 10045-99225 | 1,0 | 195 |
|  |  |  | 1,25 | 244 |
|  |  |  | 2,0 | 390 |
|  |  |  | 3,15 | 615 |
|  | КЛК8063-100 | 9900; 10900; 11720-60720; 61900-99900 | 1,25 | 245 |
|  |  |  | 1,6 | 310 |
|  |  |  | 2,5 | 485 |
|  | КЛК8080-120 | 39765-61765; 62945-99945 | 1,0 | 195 |
|  |  |  | 1,6 | 315 |
|  |  |  | 2,5 | 485 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | КЛК10050-80 | 8225; 9225; 10045-50045 | 1,0 | 300 |
|  |  |  | 1,25 | 375 |
|  |  |  | 2,0 | 600 |
|  |  |  | 3,15 | 945 |
|  | КЛК10063-100 | 9790; 10790; 11720-60720; 61900-99900 | 1,25 | 375 |
|  |  |  | 1,6 | 480 |
|  |  |  | 2,5 | 750 |
|  | КЛК10080-120 | 19765; 61765; 62945; 99945 | 1,0 | 300 |
|  |  |  | 1,6 | 480 |
|  |  |  | 2,5 | 750 |
| 1200 | КЛК12063-100 | 9336; 10336; 11156-60156 | 1,25 | 550 |
|  |  |  | 1,6 | 705 |
|  |  |  | 2,5 | 1100 |
|  | КЛК12080-120 | 10945; 11945; 12765-61765; 62945-99945 | 1,0 | 440 |
|  |  |  | 1,6 | 704 |
|  |  |  | 2,5 | 880 |
|  | КЛК120100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 440 |
|  |  |  | 1,6 | 705 |
|  |  |  | 3,15 | 1390 |
| 1400 | КЛК14063-100 | 9336; 10336; 11156-50156 | 1,25 | 750 |
|  |  |  | 1,6 | 960 |
|  |  |  | 2,5 | 1500 |
|  | КЛК14080-120 | 10945; 11945; 12765-61765; 62945-99945 | 1,0 | 600 |
|  |  |  | 1,6 | 960 |
|  |  |  | 2,5 | 1500 |
|  | КЛК140100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 600 |
|  |  |  | 1,6 | 960 |
|  |  |  | 3,15 | 1890 |

В комплект поставки конвейера входят (см. рис. 1 и 2):

- Приводная станция (в сборе или разобранная в пределах, приемлимых для транспортирования железнодорожным транспортом).

- Тележка и тележка откатная – натяжной станции.

- Средняя часть конвейера (рамы, кронштейны и скаты средних частей, включая ограждения колес, роликоопоры средних частей).

- Рамы и роликоопоры загрузочных устройств (для конвейеров длиной более 30 м).

- Очистные устройства ленты.

- Канатные выключающие устройства.

- Рычажные выключающие устройства.

- Лента конвейерная.

- Установки путевых выключателей.

- Штанга токоподвода, каретки и зажимы для гибкого кабеля, обойма концевая, страховочный канат.

- Установочные и крепежные изделия, зажимы для крепежа роликоопор.

- Запасные части.

- Документация.

_______________________________________________________________________________________

АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 403.

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03 ТЕЛ/ФАК: 8 (495) 664-29-78  МОБ: 8 (925) 544-85-03

E-MAIL: rosrez@mail.ru   HTTP: www.rosrez.ru

# Text boxes

Натяжной

L

D

Приводная станция с двумя приводами типа Ц2, РМ, Ц2Н

Приводная станция с одним приводом и редуктором типа Ц2, РМ и ЦДН

Приводная станция с одним приводом и редуктором типа КЦ

Роликоопоры верхние

желобчатые (табл. А)

| Производительность, т/ч | 10-27 |
| --- | --- |
| Диаметр винта, мм | 250 |
| Шаг винта, мм | 185 |
| Угол наклона конвейера, град. | 10; 15; 20; 25; 30 |
| Макс. высота подъема, м | 5,2 |
| Мощность привода, кВт | 4,0 |
| Частота вращения винта, об/мин | 140 |
| Масса, кг | 810 |

труба

бункер

| Производительность, т/ч | 2,4-5,2 |
| --- | --- |
| Диаметр винта, мм | 100 |
| Шаг винта, мм | 125 |
| Длина транспортирования, м | 16,65; 10,65 |
| Установленная мощность привода, кВт | 2,2 |
| Частота вращения винта, об/мин | 160 |
| Масса 1 пог. м , кг (без привода) | 27 |