КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕЗИНОВОГО СОЕДИНЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ MLT ТИПА SUPER-SCREW

ООО «РОСРЕЗИНОТЕХНИКА» предлагает Вам купить со склада в Москве высококачественные механические соединители для соединения (стыковки) конвейерных и транспортерных лент известного французского производителя Minet Lacing Technology (MLT).

Приобрести замки MLT для стыковки конвейерных лент со склада в Москве возможно как за наличный, так и безналичный расчет.

Основные преимущества стыковки лент методом механического соединения замками:

•  Выполнение соединения лент механическим способом не требует много времени

•  Механическое соединение - наиболее дешевый способ стыковки конвейерных лент

•  Возможно выполнять стыковку лент при отрицательных температурах

•  При механической стыковке отсутствует расход ленты на соединение

•  Для стыковки лент с помощью замков не требуется высококвалифицированный персонал

•  Механическое соединение лент - не требует специального дорогостоящего оборудования, такого как прессы.

Соединители MLT типа Super-Screw® для тяжелых конвейерных лент

Для тяжёлых конвейерных лент:

Соединение из композиционного материала с самонарезающими винтами.

Материал:

Армируемая резина в разных моделях: износостойкая, жароустойчивая, устойчива к маслу, белая FDA или невоспламеняющаяся.

Установка:

На выбор с помощью аккумуляторного или пневматического винтовёрта.

Упаковка:

Доставка за единицу продукции, в зависимости от ширины ленты, до 3.000 мм в изделии или в катушках длиною до 25.000 мм.

Комплектующие:

Аккумуляторный винтовёрт или пневматический винтовёрт (горные, подземные разработки).

Крестообразный шлиц-Bit PZ2 или PZ3 .

| РАЗМЕРЫ РЕЗИНОВОГО СОЕДИНЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ MLT ТИПА SUPER-SCREW |
| --- |
| Технические характеристики | 35 / 40 | 63 / 65 | 80 / 85 | 100 / 105 | 125 / 127 | 180 / 185 |
| Толщина ленты | 3,5 - 11 mm | 3,5 - 15 mm | 5 - 15 mm | 5 - 15 mm | 8,5 -20,5 mm | 8,5 -20,5 mm |
| Мин. Ø барабана | 120 - 200 mm | 200 - 400 mm | 200 - 400 mm | 250 - 400 mm | 300 - 500 mm | 500 - 800 mm |
| Прочность ленты | 315-400 N/mm | 630 N/mm | 800-1000 N/mm | 1000-1250 N/mm | 1250-1600 N/mm | 1800-2000 N/mm |
| Рабочее натяжение | 35/40 N/mm | 63 N/mm | 80 N/mm | 100 N/mm | 125 N/mm | 180 N/mm |
| Стержень соединения Ø | Без соединительного стержня (плотный и эластичный) |

Самонарезающие винты: никакого пред-бурения, никакого шаблона !

просверливаются сквозь ленту! Прижать соединительные диски к ленте

МАТЕРИАЛ Армируемая резина в разных моделях :

износостойкая, жароустойчивая, устойчива к маслу, белая FDA или невоспламеняющаяся.

КРЕПЛЕНИЕ

С помощью самонарезающего винта и аккумуляторного винтовёрта.

ПРИМИНЕНИЕ

Связь транспортных лент с текстильным каркасом. Ремонт дыр и трещин.

ОСОБЕННОСТИ

Упругое и гибкое соединение без соединительного шеста

Эластичная и высокая прочность на разрыв(для транспортных лент до 2.500 N/mm)

Пыле- и водонепроницаемые

Короткое время монтажа без особых монтажных приспособлений

Очень высокая износоустойчивость и продолжительный срок службы

Хорошая совместимость со скребками-очистителями

Разнообразные Применения: Угольная шахта Шахты бурового угля Кали- соляной рудник Прочие виды шахт Песочные и гравийные карьеры Цементные заводы Сталеплавильные заводы Заводы по производству кокса Литейное производство 1 кирпичные заводы 2 гипсовые заводы Деревопереработка Сахарные заводы Сельскохозяйственные орудия Машиностроение Дорожно-строительные машины Автомобилестроение Переработка грузов в порту Электростанции Предприятия по утилизации отходов и т.д.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РЕЗИНОВОГО СОЕДИНЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ MLT ТИПА SUPER-SCREW |
| --- |
| Необходимые вспомогательные средства |
| Прямоугольник, линейка, измерительная лента и маркер - нож - прибор для измерения толщины ленты - приспособление для снятия резиновых обкладок (или нож и щипцы) | Аккумуляторный или пневматический винтоверт (с регулируемым вращающим моментом 30 Nм ) (возможно коловорот) Крестообразный шлиц-Bit PZ2 и PZ3 |
| Последовательность: 1.)Точно измерить толщину и ширину ленты, выбрать подходящий тип соединения. 2.)Ленту наискось отрезать. Этим достигается лучший переход над барабаном и под скребком. Смещение > 10 % (10cм для ширины ленты 1 м) к прямому углу на одной стороне отметить и затем отрезать. Со второй половиной ленты действуем таким же образом, но в противоположное направление, при этом обратить внимание на укорачивания ленты. 3.)Край среза ленты для лучшего совмещения краёв обработать наискось (Рис.1) 4.)Снять верхнюю и нижнюю резиновые обкладки. Соотнести ширину снимаемых обкладок с шириной соединения |  |
| Последовательность / Продолжение: 5.)Первую сторону ленты в соединение вставить, плотно подогнать к втулкам. 6.)Положить доску под соединение. Никогда не завинчивать над барабаном! Внимание: - Следующий процесс должен проводиться на плоской поверхности с твёрдым основанием, в которое, возможно, вонзятся саморезы при избыточной длине. - Использовать профессиональный аккум. винтоверт (18V или 24V), рекомендуется (30 N/м мягкий!). Никогда не использовать ударный сверильный станок или импульсовый винтоверт! 7.)Процесс завинчивания: Саморезы сами проходят сквозь ленту. Вкрутить один саморез в середине и по краям, далее вкрутить саморезы в каждое 4е отверстие, Винтовёрт надо держать абсолютно вертикально, чтобы винты правильно попали в металлические вставки! При этом не слишком сильно закручивать! |  |
| Последовательность / Продолжение: 8.)Удалить втулки. При этом соединение оптимально подходит по толщине к ленте. 9.)Вставить в соединение вторую сторону ленты плотно к первой. 10.)Прикрутить саморезами вторую сторону ленты. Тот же самый процесс, что был описан ранее. Под конец вкрутить саморезы в ряд по середине (там, где были втулки). 11.) Выступающие углы ленты срезать ножом. При желании зашпаклевать углубления. Лента готова. ВАЖНО!: - Весь процесс должен проходить на абсолютно плоской поверхности! - Винты должны завинчиваться с размахом. При медленном ввинчивании рискуют вывентить металлические вставки в соединении и повредить соединение! - если некоторые винты некрепко привинчены, лучше их слегка выкрутить и с размахом заново привинтить! - Крестообразные шлиц-Bit должны быть найвысшего качества, чтобы они могли воспринимать высокий вращающий момент не повредив винты (поставляется в комплекте)! - Стыковка считается качественной, если поверхность образует лёгкое углубление вокруг винта (следствие зажима) и кончик самореза слегка виден снизу (но он не должен выступать из соединения). |  |
| Соединение Super Screw - это эластичное соединение: Гнётся во всех направлениях, следует за всеми движениями ленты, совместим с маленькими диаметрами барабанов (от 160мм). |
| Высокая прочность на разрыв, способность к растяжению перед разрывом 55мм, фактор прочности > 500% |
| Стык не возвышается над поверхностью ленты полностью совместим со скребками – очистителями. |