ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ С ВЫЕЗДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ К ЗАКАЗЧИКУ

- Обеспечить свободный доступ к конвейеру (длина рабочего участка должна быть не менее 3 метров), в случае расположения конвейера на высоте необходимо установить леса или иное сооружение, которое обеспечивало бы высоту конвейера от основания не более одного метра.

- В случае проведения работ на открытом воздухе, обеспечить температуру окружающего воздуха не менее 5 градусов, а так же попадания атмосферных осадков на рабочий участок (навес, палатка и т.д.)

- Обеспечить напряжение 380 вольт/30ампер.

- На время проведения работ необходимо назначить ответственное лицо со стороны заказчика для решения вопросов, которые могут возникнуть при выполнении работ.

- Обеспечить работников местом проживания на время работ, оплата жилья за счёт подрядчика.

- Заказчик должен оказывать содействие в транспортировке оборудования к месту проведения работ.

- К приезду сотрудников должен быть произведён монтаж лент на конвейер.

- Стыковки горячей вулканизацией не подлежат ленты б/у.

- Все вышеперечисленные работы могут про извести наши сотрудники

- самостоятельно, в этом случае стоимость проведения работ значительно возрастёт.

- При соблюдении всех пунктов, наши сотрудники могут выполнять два стыка за полный рабочий день.

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ В КОЛЬЦО |
| --- |
| Марка, тип, ширина, толщина, длина, количество слоев ткани конвейерной ленты |  |
| Услуги по стыковки КЛ с выездом ремонтной бригады. Адрес телефоны заказчика. (Заполняется, если требуется выезд специалистов). |  |
| Требуется дополнительно к услугам стыковки, конвейерная лента. (Если Да, необходима длина конвейера по центрам барабанов, диаметр барабана). |  |
| ООО «РОСРЕЗИНОТЕХНИКА» предлагает к продаже расходные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов (клей, грунтовку очиститель резины обкладочные и прокладочные) от фирмы SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL. Постоянным покупателям при заключении договора возможны скидки при заказе от: 10 комплектов - 1%, 100 комплектов - 5%, 1000 комплектов - 10%. Вы можете осуществить соединение конвейерных лент самостоятельно, либо вызвать нашего мастера, в компетенции которого также механическая стыковка конвейерных лент. Формируем стык-пакеты на отдельные стыки по заявкам. Отгрузка в течение 6-х дней с момента оплаты транспортной компанией по согласованию. |