# производственная таблица веса перфорированных сит

Данная таблица разделена на типы материала, массу листа с определенным видом отверстий перфорации.

Таблицы содержит следующие данные:

- тип отверстий перфорации (Rv, Qg и т.д.);

- толщина листа (мм);

- марку стали (материал), из которого изготавливается перфолист;

- общую площадь отверстий в %;

- вес перфорированного листа (кг.).

Помимо всего прочего, представлены также таблицы, которые содержат характеристики обрамляющего профиля и соединительных элементов для перфолиста.

### ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОТВЕРСТИЯ В ТАБЛИЦЕ

Для удобства работы с таблицей приводится пример расшифровки обозначения размеров отверстий и видов перфорации:

1000 х 2000 мм Сталь черная

| Rv, Rg (круглая)d |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Rv 0,8-1,5 | 0,75 | ст 08пс | 25,80% | 8,9 |
| Rv 1-2,0 | 0,7 | ст 08пс | 22,67% | 9,3 |
| Rv 1-2,0 | 1,00 | ст 08пс | 22,67% | 12,3 |
| Rv 1,1-2,0 | 1,00 | ст 08пс | 27,44% | 11,6 |
| Rv 1,5-3,0 | 1,00 | ст 08пс | 22,68% | 12,37 |
| Rv 2,0-3,0 | 1,00 | ст 08пс | 40,31% | 9,6 |
| Rv 2,0-3,5 | 1,00 | ст 08пс | 29,62% | 11,3 |
| Rv 2,0-3,5 | 1,5 | ст 08пс | 29,62% | 16,05 |
| Rv 2,5-4,0 | 1,00 | ст 08пс | 35,43% | 10,5 |
| Rv 2,5-4,0 | 1,5 | ст 08пс | 35,43% | 16,9 |
| Rv 3,0-4,0 | 1,00 | ст 08пс | 51,02% | 7,8 |
| Rv 3,0-5,0 | 1,5 | ст 08пс | 32,65% | 16,2 |
| Rv 3,0-6,0 | 3,00 | ст 08пс | 22,67% | 37 |
| Rv 4,0-6,0 | 1,00 | ст 08пс | 40,31% | 9,6 |
| Rv 4,0-6,0 | 2,00 | ст 08пс | 40,31% | 19,2 |
| Rv 5,0-6,0 | 1,00 | ст 08пс | 62,99% | 5,92 |
| Rv 5,0-7,0 | 1,00 | ст 08пс | 46,28% | 8,6 |
| Rv 5,0-8,0 | 0,7 | ст 08пс | 35,43% | 7,8 |
| Rv 5,0-8,0 | 1,00 | ст 08пс | 35,43% | 10,5 |
| Rv 5,0-8,0 | 1,5 | ст 08пс | 35,43% | 15,6 |
| Rv 5,0-10,0 | 1,00 | ст 08пс | 22,67% | 12,25 |
| Rg 5,0-12,0 | 1,00 | ст 08пс | 13,62% | 13,82 |
| Rv 6,0-9,0 | 1,00 | ст 08пс | 40,31% | 9,6 |
| Rv 6,0-9,0 | 1,5 | ст 08пс | 40,3% | 14,25 |
| Rv 8,0-10,0 | 1,00 | ст 08пс | 58,05% | 6,78 |
| Rv 8,0-10,0 | 1,5 | ст 08пс | 58,05% | 10,2 |
| Rv 8,0-12.0 | 4,00 | ст 08пс | 40,31% | 38 |
| Rv 10,0-15,0 | 1,00 | ст 08пс | 40,31% | 9,55 |
| Rv 12,0-15,0 | 1,00 | ст 08пс | 58,05% | 6,71 |
| Rv 15,0-20,0 | 2,00 | ст 08пс | 51.01% | 15.5 |
| Rv 20,5-24,0 | 1,00 | ст 08пс | 6.17% | 6.3 |

| Qg (квадратная) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Qg 3,0-5,0 | 1,00 | ст 08пс | 36% | 10,24 |
| Qg 5,0-8,0 | 1,00 | ст 08пс | 39,06% | 9,76 |
| Qg 5,0-8,0 | 1,5 | ст 08пс | 39,06% | 14,6 |
| Qg 6,0-9,0 | 1,00 | ст 08пс | 44,44% | 8,9 |
| Qg 6,0-9,0 | 1,5 | ст 08пс | 44,44% | 13,34 |
| Qg 8,0-10,0 | 1,00 | ст 08пс | 64% | 5,76 |
| Qg 8,0-10,0 | 1,5 | ст 08пс | 64% | 8,64 |
| Qg 8,0-12,0 | 1,00 | ст 08пс | 44,44% | 8,96 |
| Qg 8,0-12,0 | 1,5 | ст 08пс | 44,44% | 13,44 |
| Qg 10,0-14,0 | 0,7 | ст 08пс | 51,02% | 5,88 |
| Qg 10,0-14,0 | 1,00 | ст 08пс | 51,02% | 7,84 |
| Qg 10,0-14,0 | 1,5 | ст 08пс | 51,02% | 11,76 |
| Qg 10,0-15.0 | 1,5 | ст 08пс | 44,44% | 15,5 |
| Qg 15,0-20,0 | 1,5 | ст 08пс | 56,25% | 10,56 |
| Qv 5,0-14,0 | 1,00 | ст 08пс | 12,8% | 13,96 |
| Qv 7,0-20,0 | 1,00 | ст 08пс | 12,2% | 14,08 |
| Qv 8,0-20,0 | 1,00 | ст 08пс | 16% | 13,44 |

1250 х 2500 мм Сталь 08ПС

| Rv (круглая) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Rv 3,0-5,0 | 0,7 | ст 08пс | 32,65% | 11,76 |
| Rv 3,0-5,0 | 1,00 | ст 08пс | 32,65% | 16,84 |
| Rv 4,0-6,0 | 1,00 | ст 08пс | 40,3% | 15,01 |
| Rv 5,0-8,0 | 1,00 | ст 08пс | 35,43% | 16,15 |

| Qg (квадратная) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Qg 5,0-8,0 | 1,00 | ст 08пс | 39,06% | 15,23 |
| Qg 5,0-14,0 | 1,00 | ст 08пс | 12,76% | 21,8 |
| Qg 10,0-14,0 | 1,00 | ст 08пс | 51,02% | 12,25 |
| Qg 10,0-14,0 | 1,5 | ст 08пс | 51,02% | 18,37 |

1000 х 2000 мм Сталь оцинкованная

| Rv (круглая) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Rv 1,1-2,0 | 0,7 | ст оцинк. | 27,44% | 8,13 |
| Rv 3,0-5,0 | 0,7 | ст оцинк. | 32,65% | 7,56 |
| Rv 5,0-7,0 | 0,7 | ст оцинк. | 46,28% | 8,6 |
| Rv 5,0-8,0 | 0,7 | ст оцинк. | 35,43% | 7,24 |
| Rv 5,0-8,0 | 1,00 | ст оцинк. | 35,43% | 10,33 |

| Qg (квадратная) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Qg 5,0-8,0 | 0,7 | ст оцинк. | 39,06% | 6,82 |
| Qg 10,0-14,0 | 0,7 | ст оцинк. | 51,02% | 5,49 |
| Qg 10,0-14,0 | 1,00 | ст оцинк. | 51,02% | 7,84 |

1250 х 2500 мм Сталь оцинкованная

| Rv (круглая) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Rv 3,0-5,0 | 0,7 | ст оцинк. | 32,65% | 11,76 |
| Rv 4,0-6,0 | 0,7 | ст оцинк. | 40,31% | 11,78 |
| Rv 4,0-6,0 | 1,00 | ст оцинк. | 40,31% | 10,45 |
| Rv 5,0-8,0 | 0,7 | ст оцинк. | 35,43% | 20394 |

| Qg (квадратная) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Qg 5,0-8,0 | 1,00 | ст оцинк. | 39,06% | 15,23 |
| Qg 10,0-14,0 | 0,7 | ст оцинк. | 51,02% | 8,58 |
| Qg 10,0-14,0 | 1,00 | ст оцинк. | 51,02% | 12,25 |

1000 х 2000 мм алюминий Al 99,5%

| Rv (круглая) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Rv 3,0-5,0 | 1,00 | АМГ3Н2 | 32,65% | 3 |
| Rv 4,0-6,0 | 1,00 | АМГ3Н2 | 40,31% | 3,2 |
| Rv 5,0-8,0 | 1,00 | АМГ3Н2 | 35,43% | 3,49 |

| Qg (квадратная) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Qg 5,0-8,0 | 1,00 | АМГ3Н2 | 39,06% | 3,29 |
| Qg 10,0-14,0 | 1,00 | АМГ3Н2 | 51,02% | 2,65 |

1000 х 2000 мм Сталь нержавеющая 1.4301 = 08X18H10

| Rv (круглая) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг)% |
| Rv 0,8-1,5 | 0,6 | 08X18H10 | 25,8% | 7,1 |
| Rv 1,1-2,0 | 0,8 | 08X18H10 | 27,44% | 9,3 |
| Rv 1,5-2,5 | 1,00 | 08X18H10 | 32,65% | 10,8 |
| Rv 2,0-3,5 | 1,00 | 08X18H10 | 29,62% | 11,3 |
| Rv 2,5-4,0 | 1,00 | 08X18H10 | 35,43% | 10,4 |
| Rv 3,0-5,0 | 1,00 | 08X18H10 | 32,65% | 10,8 |
| Rv 3,0-5,0 | 1,5 | 08X18H10 | 32,65% | 16,2 |
| Rv 4,0-6,0 | 1,00 | 08X18H10 | 40,31% | 9,6 |
| Rv 5,0-8,0 | 1,00 | 08X18H10 | 35,43% | 10,4 |
| Rv 5,0-8,0 | 1,5 | 08X18H10 | 35,43% | 15,6 |
| Rv 6,0-9,0 | 1,00 | 08X18H10 | 40,31% | 9,6 |
| Rv 8,0-12,0 | 1,00 | 08X18H10 | 40,31% | 9,6 |
| Rv 10,0-15,0 | 1,00 | 08X18H10 | 40,31% | 9,6 |
| Rv 12,0-16,0 | 1,00 | 08X18H10 | 51% | 7,8 |

| Qg (квадратная) |
| --- |
| Тип | Толщина (мм) | Материал | Площадь отверстий | Вес листа (кг) |
| Qg 5,0-8,0 | 1,00 | 08X18H10 | 39,06% | 9,76 |
| Qg 5,0-8,0 | 1,5 | 08X18H10 | 39,06% | 14,6 |
| Qg 8,0-10,0 | 1,00 | 08X18H10 | 64% | 5,76 |
| Qg 10,0-12,0 | 1,00 | 08X18H10 | 69,4% | 4,88 |
| Qg 10,0-15,0 | 1,00 | 08X18H10 | 44,4% | 8,9 |
| Qg 10,0-15,0 | 1,5 | 08X18H10 | 44,4% | 13,3 |

Профили

Длина 3м Сталь 08пс

| LЕ (прямоугольный) 20 х 30 мм |
| --- |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LЕ 20x30*1,7 | 1,70 | гк | - | 1,307 |
| LТ (трапецевидный) 20 х 20 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LT 20x20*1,7 | 1,70 | ст 08пс | - | 0,667 |
| LR (круглый) 10 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LR 10*1,5 | 1,50 | ст 08пс | - | 0,243 |
| LR (круглый) 18 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LR 18*1,7 | 1,70 | ст 08пс | - | 0,569 |
| LR (круглый) 27 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LR 27*1,7 | 1,70 | гк | - | 1,154 |
| LD (треугольный) 30*22 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LD 30х22 1,7 | 1,70 | гк | - | 1,154 |

Длина 3м сталь нержавеющая 1.4301 = 08X18H10

| LR (круглый) 10 мм |
| --- |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LR 10*1,5 | 1,50 | 08Х18Н10 | - | 0,243 |
| LR (круглый) 18 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LR 18*1,7 | 1,70 | 08Х18Н10 | - | 0,569 |
| LТ (трапецевидный) 20 х 20 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LT 20x20*1,7 | 1,70 | 08Х18Н10 | - | 0,667 |
| LЕ (прямоугольный) 20 х 30 мм |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LЕ 20x30*1,7 | 1,70 | 08Х18Н10 | - | 1,307 |

Соединительные уголки (в комплекте по 4 шт)

| LR |
| --- |
| Тип | Паз | Материал | Площадь отверстий | Вес профиля (кг) |
| LR 18 | - | 08пс | - | 0,1 |
| LR 18 | - | 08Х18Н10 | - | 0,1 |