РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ПЕРЕДАЧАМИ НОВИКОВА Ц-200Н, Ц-250Н, Ц-300Н

Редукторы цилиндрические одноступенчатые горизонтальные Ц-200Н, Ц-250Н, Ц-300Н с передачами Новикова и 1ЦУ-200 с эвольвентным зубчатым зацеплением общемашиностроительного применения используются в приводах различных машин и механизмов для изменения крутящих моментов и частоты вращения типоразмеров.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРА |
| --- |
| Тип | aw | L | l1 | l2 | l3 | l4 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 | n | d |
| Ц-200 | 200 | 613 | 90 | - | 375 | 425 | 460 | 225 | 300 | 250 | 233 | 257 | 4 | 17 |
| Ц-250Н | 250 | 795 | 110 | - | 480 | 570 | 540 | 265 | 375 | 325 | 291,5 | 317 | 4 | 22 |
| Ц-300Н | 300 | 900 | 125 | 265 | 545 | 635 | 640 | 315 | 410 | 350 | 291,5 | 317 | 6 | 22 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРА |
| Типоразмер редуктора | Ц-200Н | Ц-250Н | Ц-300Н |
| Номинальное передаточное отношение | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м, min/max | 2000/2000 | 3800/4000 | 4100/5000 |
| Номинальная передаваемая мощность, кВт, max/min | 105/50 | 209/94 | 314/214 |
| Габаритные размеры, мм | длина (L) | 613 | 795 | 900 |
|  | ширина (B) | 300 | 375 | 410 |
|  | высота (H) | 460 | 540 | 640 |
| Варианты сборки | 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 |
| Масса, кг, не более | 170 | 275 | 341 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;

- работа в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, т. е. при переменных нагрузках с периодическими остановками,

- нагрузка одного направления и реверсивная;

- вращение валов в любую сторону;

- неагрессивная среда, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения - У1, У2, УЗ, УХЛ-4, Т1, Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА