РЕДУКТОРА ЧЕРВЯЧНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Ч2-63/40, 5Ч2-80/40

Редукторы червячные двухступенчатые серии 2Ч являются приводами общего назначения и предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЧЕРВЯЧНЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Ч2-63/40, 5Ч2-80/40 |
| --- |
| Тип | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | h1 | h2 | d | h |
| 2Ч-40/63М | 349 | 180 | 179 | 60 | 20 | 197 | 165 | 100 | 100 | 223 | 145 | 122 | - | 14 |
| 2Ч-40/80М | 368 | 225 | 178 | 60 | 20 | 212 | 185 | 125 | 100 | 267 | 172 | 132 | - | 16 |
| 2Ч-40/100 | 440 | 200 | 208 | 60 | - | 176 | 140 | 225 | 100 | 345 | 200 | 140 | 19 | 8 |
| 2Ч-63/100М | 460 | 200 | 242 | 72,5 | - | 176 | 140 | 225 | 135 | 320 | 200 | 163 | 19 | 8 |
| 2Ч-63/125М | 514 | 230 | 242 | 72,5 | - | 230 | 190 | 230 | 135 | 396 | 236 | 174 | 19 | 8 |
| 2Ч-63/160М | 574 | 300 | 295 | 72,5 | - | 280 | 230 | 280 | 135 | 500 | 300 | 203 | 22 | 8 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Передаточное число номинальное | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| Номинальный крутящий момент на вых .валу Н·м | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| КПД, % | 84 | 71 | 57 | 53 | 51 | 51 | 49 | 44 | 40 | 36 | 30 |
| Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх .в ал | 100 |
|  | вых .в ал | 3060 | 3350 |
| Корригированный уровень зв .мощности , ДБА | 82 |
| Масса, кг не более | 25 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до 1800 об/мин;

- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения – У, Т (для категорий размещения 1…3), УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150 - 69.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА