РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 2ЧМ-40, 2Ч-63/63, 2Ч80-63

Редукторы червячные одноступенчатые серии 2ЧМ являются приводами общего назначения и предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты ращения различных машин и механизмов.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЧЕРВЯЧНЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 2ЧМ-40, 2Ч-63/63, 2Ч80-63 |
| --- |
| Тип | aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | h | h1 | h2 |
| 2ЧМ-40 | 40 | 188 | 180 | 150 | 105 | 100 | 172 | 164 | 140 | 100 | 90 | 177 | 37 | 105 | 30 |
| 2ЧМ-63 | 63 | 245 | 220 | 180 | 150 | 135 | 198 | 197 | 165 | 125 | 100 | 225 | 40 | 150 | 45 |
| 2ЧМ-80 | 80 | 290 | 260 | 225 | 180 | 160 | 230 | 212 | 185 | 140 | 125 | 265 | 42 | 180 | 50 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Номинальное передаточное число | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 |
| Допустимый крутящий момент на выходном валу НТм | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 | 28 | 36 | 33 | 31 | 26 |
| Расчетная мощность на входном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт | 0,64 | 0,53 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,17 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;

- работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до 1800 об/мин;

- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения – У, Т (для категорий размещения 1…3), УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150 - 69.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 2ЧМ-63-20-51-2-1-2-У2С:

- 2ЧМ - тип редуктора червячного одноступенчатого;

- 63 - межосевое расстояние;

- 20 - номинальное передаточное число;

- 51 - вариант сборки;

- 2 - вариант расположения червячной пары;

- 1 - вариант крепления;

- 2 - категория точности редуктора;

- У2С - климатическое исполнение.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА