РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ НОВИКОВА Ц2Н-450, Ц2Н-500, Ц2Н-630, Ц2Н-710

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные с зацеплением Новикова общемашиностроительного применения типов Ц2Н-450, Ц2Н-500, Ц2Н-630, Ц2Н-710 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ НОВИКОВА Ц2Н-450, Ц2Н-500, Ц2Н-630, Ц2Н-710 |
| --- |
| Тип | i | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 |
| Ц2Н-450 | 8-50 | 1460 | - | 1060 | 530 | 260 | 500 | 650 | 170 | 300 | 630 | 515 | 590 | 865 | 450 | 50 |
| Ц2Н-500 | 8-50 | 1680 | 1630 | 1220 | 615 | 360 | 530 | 690 | 170 | 300 | 700 | 580 | 650 | 1055 | 530 | 60 |
| Ц2Н-630 | 8-28 31.5-50 | 1960 | 1920 | 1770 | 970 | 585 | 610 570 | 760 | 210 170 | 360 | 760 | 540 | 650 | 1220 | 630 | 60 |
| Ц2Н-710 | 8-28 31.5-50 | 2250 | 2160 | 2010 | 1060 | 667 | 660 620 | 870 | 210 170 | 410 | 780 | 600 | 740 | 1400 | 710 | 60 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРОВ |
|  | Ц2Н-450 | Ц2Н-500 | Ц2Н-630 | Ц2Н-710 |
| Номинальное передаточное отношение | 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50 | 8;9;10;11.2;12.5;14;16;18;20;22.4;25;28;31.5;40;45;50 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н м, min/max | 35500/40000 | 45000/56000 | 71000/75000 | 100000/100000 |
| Номинальная передаваемая мощность, кВт, min/max | 697/112 |  | 697/223 | 982/314 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части вала | max | 71000/71000 |  | 66500/68500 | 79000/79000 |
|  | Входного, min/max | 6300/10000 |  | 4800/10000 | 5800/13000 |
| Масса, кг, не более | 1530 | 2100 | 3690 | 4920 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная;

- одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ Ц2Н-630-25-12МС-УЗ:

- Ц2Н - тип редуктора цилиндрический двухступенчатый горизонтальный с зацеплением Новикова;

- 630 - межосевое расстояние;

- 25 - номинальное передаточное число;

- 12 - вариант сборки;

- М - конец выходного вала с концом в виде части зубчатой муфты;

- С - исполнение с коллектором для присоединения к струйной системе смазки;

- УЗ - климатическое исполнение и категория размещения.

ВАРИАНТ СБОРКИ:

- в виде зубчатой муфты;

- с цилиндрическими валами.