РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ Ц2–250, Ц2-300, Ц2-400, Ц2-500, Ц2-650, Ц2-750, Ц2-1000

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные специальные крановые типа Ц-2 предназначены для использования в приводах механизмов подъема и передвижения грузоподъемных кранов, а также других машин и применяются в следующих условиях.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕТУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫ Х КРАНОВЫЕ Ц2–250, Ц2-300, Ц2-400, Ц2-500, Ц2-650, Ц2-750, Ц2-1000 |
| --- |
| Тип | Ц2-250 | Ц2-300 | Ц2-350 | Ц2-400 400П | Ц2-500 | Ц2-650 | Ц2-750 | Ц2-1000 |
| Межосевое расстояние суммарное (Awr+Awb) | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 750 | 1000 |
| ИЗГОТОАЛЕНИЕ ПО ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛАМ |
| ин | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора |
|  | Ц2-250 | Ц2-300 | Ц2-350 | Ц2-400 | Ц2-500 | Ц2-650 | Ц2-750 | Ц2-1000 |
| Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, Н | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 14000 | 20000 | 32000 | 80000 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | 825 | 1180 | 1750 | 3350 | 5450 | 14500 | 23000 | 54000 |
| КПД | 0,96 |
| Масса, кг | 87 | 138 | 210 | 315 | 500 | 1100 | 1650 | 3700 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;

- работа периодическими остановками (повторно-кратковременный режим), допускается

- вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин с ограничением окружной

- скорости зубчатых передач 12 м/с;

- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/мЗ;

- климатические исполнения: У, Т по ГОСТ 15150-69;

- категория размещения: 2, 3 по ГОСТ 15150-69.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА