### РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УЗКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 1ЦУ-100, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250

Редукторы цилиндрические одноступенчатые узко горизонтальные общемашиностроительного применения типов 1ЦУ-100, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕХ УЗКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 1ЦУ-100, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 |
| --- |
| Тип редуктора | Aw | A | A 1 | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
| 1ЦУ-100 | 100 | 224 | 95 | 140 | 132 | 224 | 112 | 22 | 315 | 256 | 85 | 132 | 136 | 155 | 15 |
| 1ЦУ-160 | 160 | 355 | 125 | 185 | 175 | 335 | 170 | 28 | 475 | 405 | 136 | 195 | 218 | 218 | 24 |
| 1ЦУ-200 | 200 | 437 | 165 | 212 | 200 | 425 | 212 | 36 | 670 | 580 | 165 | 236 | 230 | 265 | 24 |
| 1ЦУ-250 | 250 | 545 | 185 | 265 | 250 | 530 | 265 | 40 | 710 | 615 | 212 | 290 | 280 | 315 | 28 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРА |
| Типоразмер редуктора | 1ЦУ-100 | 1ЦУ-160 | 1ЦУ-200 | 1ЦУ-250 |
| Межосевое расстояние мм. | 100 | 160 | 200 | 250 |
| Номинальное передаточное число | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м. | 250 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Номинальная радиальная нагрузка на валу, Н | входном | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|  | выходном | 2000 | 4000 | 5600 | 8000 |
| КПД, % | 98 |
| Масса, кг, не более | 27 | 77,5 | 135 | 250 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;

- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/.м3.

ВАРИАН СБОРКИ РЕДУКТОРА