РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ УЗКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ 1Ц3У-160, 1Ц3У-200, 1Ц3У-250

Редукторы 1Ц3У-160 - 1ЦЗУ-250 зубчатые цилиндрические трехступенчатые узкие горизонтальные общего назначения служат для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения. По габаритным и присоединительным размерам аналогичным редукторам типа ЦЗУ, но имеют по сравнению с ними более высокую нагрузочную способность.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫХ УЗКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ 1Ц3У-160, 1Ц3У-200, 1Ц3У-250 |
| --- |
| Тип | awt | awП | awБ | A | A1 | B | B1 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
| 1Ц3У-160 | 160 | 100 | 80 | 475 | 140 | 195 | 206 | 170 | 345 | 28 | 160 | 224 | 630 | 195 | 136 | 145 | 530 | 4 | 14 | 16 | 20 | 55 | M12x1,25 | M36x3 | 24 |
| 1Ц3У-200 | 200 | 125 | 100 | 580 | 165 | 230 | 243 | 212 | 425 | 36 | 190 | 280 | 775 | 236 | 165 | 185 | 650 | 5 | 18 | 20 | 25 | 70 | M16x1,5 | M48x3 | 24 |
| 1Ц3У-250 | 250 | 160 | 125 | 750 | 218 | 280 | 290 | 265 | 530 | 40 | 236 | 335 | 950 | 290 | 212 | 212 | 825 | 5 | 22 | 22 | 30 | 90 | M20x1,5 | M64x4 | 28 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Тип | Номинальное передаточные число | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Объем заливаемого масла, л | Масса кг, чуг./ал. корпус |
| 1Ц3У-160 | 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 1250 (1000) | 630 (500) | 6,2 | 106 / 64 |
| 1Ц3У-200 |  | 2500 (2000) | 1250 (1000) | 12,0 | 186 / - |
| 1Ц3У-250 | 16; 20; 25;31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 5000 (4000) | 2240 (2000) | 18,4 | 335 / - |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;

- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3.;

- климатические исполнения У, Т для категории размещения 1...3 и климатические исполнения УХЛ и О для категории размещения 4, а редукторы 1Ц3У - 160 климатического исполнения УХЛ категории 1-3 по ГОСТ 15150.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНОЧЕНИЕ 1Ц3У-200-160-12Ц У2:

- 1Ц3У – тип редуктора цилиндрического горизонтального трехступенчатого зубчатого узкого;

- 200 - межосевое расстояние тихоходной ступени, awт, мм;

- 160 - номинальное передаточное число;

- 12 - вариант сборки;

- У - климатическое исполнение;

- 2 - категория размещения;

- Ц - цилиндрическое исполнение конца выходного вала(K - коническое исполнение, М - муфтовое исполнение см. стр. 22).

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА