| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛОКОВ КОНДЕНСАТОРОВ |
| --- |
| Тип блоков конденсаторных | Номинальная емкость мкФ. | Количество конденсаторов в блоке шт. | Количество параллельно соединенных конденсаторов в последовательном ряду шт. | Допустимый ток ошиновки А. | Габаритные размеры мм | Масса кг. не более | Тип конденсатора | Нормативный документ |
| БКЭ-1,05-252 У1 | 728 | 4 | 4 | 240 | 900x700x600 | 143 | КЭП1-1,05-63-1У1 | По согласованному техническому заданию |
| БК-1,05-500 У1 | 1448 |  | 4 | 286 | 900x700x900 | 286 | КЭС2-1,05-125-1У1* |  |
| БК-2,1-500 У1 | 362 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| БК-1,05-750 У1 | 2172 | 6 | 6 | 415 | 900x920x900 | 417 |  |  |
| БК-2,1-750 У1 | 543 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| УКО-12-2,75 У3 | 66 | 22 | 2 | 365 | 1850x1250x2360 | 1350 | КЭП2-1,05-125-2У1 |  |
| В обозначении блока: первое число после типа БК – номинальное напряжение в киловольтах; второе – номинальная мощность в кварах. * Вместо конденсаторов КЭС возможна комплектация конденсаторами КЭП1-1,05-63-1У1 и КЭП2-1,05-125-1У1. При наличии потребности батарей с иными характеристиками готовы к конструктивному рассмотрению требований заказчика. Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия действителен на территориях стран СНГ. |