| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫХ ДОСИ |
| --- |
| Тип делителя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная емкость, нФ | Длина пути утечки, не менее, см | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
|  |  | общая | 1-2 | 2-3 |  | диаметр | высота (без выводов) |  |  |
| ДОСИ-110 УХЛ1 | 110/V3 | 18,0 | 22,22 | 94,75 | 315 | 334 | 1664 | 198 | СТ АО 00213457-008-2007 |
| ДОСИ-220 УХЛ1 | 220/л/3 | 9,0 | 9,94 | 94,75 | 630 |  | 3328 | 375 |  |
| ДОСИ-330 УХЛ1 | 330/л/3 | 7,0 | 7,47 | 110,55 | 905 | 352 | 3168 | 530 |  |
| ДОСИ-500 УХЛ1 | 500/л/3 | 4,5 | 4,69 | 107,68 | 1357 |  | 4747 | 770 |  |
| ДОСИ-750 УХЛ1 | 750/л/3 | 3,0 | 3,08 | 107,68 | 1810 |  | 6336 | 1020 |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫХ СМАИВ |
| Обозначение типа номинала | Тангенс угла потерь | Длина пути утечки, не менее, см | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
|  |  |  | диаметр | высота (без выводов) |  |  |
| СМАИВ-110/v3-18 УХЛ1 | 2,5x10-3 | 315 | 334 | 1664 | 192 | СТ АО 00213457-006-2007 |
| СМАОИ-110/v3-18 УХЛ1 |  |  |  |  | 198 |  |
| СМАОИВ-110/v3-18 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| СМАИВ-166/v3-14 УХЛ1; |  | 462 | 352 | 1584 | 270 |  |
| СМАОИ-166/v3-14 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| СМАИ-166/v3-13,5 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| СМАИВ-166/v3-13,5 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| СМАОИ-166/v3-13,5 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| СМАИ-188/v3-12 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| СМАИВ-188/v3-12 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| СМАОИ-188/v3-12 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах, вторая – номинальная емкость в нанофарадах. СМА – конденсатор в фарфоровой армированной покрышке; И – конденсатор связи для устройств средств измерения; ОИ – конденсатор связи для устройств отбора мощности и средств измерения; В – с выводом. |