| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕВАТОРОВ КОВШОВЫХ |
| --- |
| КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕВАТОРОВ КОВШОВЫХ ПО ТИПУ ТЯГОВОГО ОРГОНА СПОСОБА РАЗГРУЗКИ |
| Тип элеватора | Наименование | Тип тягового органа | Способ разгрузки |
| ЛГ; ЛМ | Ленточный быстроходный с расставленными глубокими и мелкими ковшами | Ремень или лента | Центробежный |
| Л |  |  | Гравитационный |
| 2ЛГ-160 | Двухпоточный ленточный быстроходный с расставленными глубокими ковшами |  | Центробежный |
| ЦО | Цепной тихоходный с сомкнутыми остроуго- льными ковшами | Цепь пластинчатая | Гравитационный |
| ЦС | Цепной тихоходный с сомкнутыми скругленными ковшами |  |  |
| ЦГТ | Цепной тихоходный с расставленными специальными ковшами | Цепь круглозвенная |  |
| ЦСК | Цепной тихоходный с расставленными скругленными ковшами |  |  |
| ЛО | Ленточный тихоходный с сомкнутыми остроугольными ковшами | Лента | Гравитационный |
| ТЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕНТОЧНЫХ БЫСТРОХОДНЫХ ЭЛЕВАТОРОВ |
| Тип элеватора | ЛГ-100 | ЛГ-160 | ЛГ-200 | ЛГ-250 | ЛГ-320 | ЛГ-400 | ЛГ-500 | ЛГ-650 | ЛМ-160 | ЛМ-200 | ЛМ-250 | ЛМ-320 | ЛМ-400 | ЛМ-500 | ЛМ-650 |
| Производительность, м3/ч | 5,0 | 13,0 | 18,0 | 28,0 | 45,0 | 88,0 | 110 | 150 | 7,0 | 10,0 | 19,0 | 30,0 | 58,0 | 62 | 102 |
| Скорость движения ходовой части, м/с | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 320 | 400 | 500 | 630 | 320 | 400 | 500 | 630 |
| Ширина ковша, мм | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Емкость ковша, л | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 6,3 | 12,0 | 16,8 | 0,35 | 0,75 | 1,4 | 2,7 | 4,2 | 6,8 | 11,5 |
| Плотностьнасыпного груза, т/м3 | 0,8 … 2,0 |
| Мощность привода, кВт | 2,2 | 3,0 | 3,0; 5,5. | 11,0 | 11,0; 15,0. | 15,0; 30,0. | 22,0; 30,0. | 30,0; 37,0. | 3,0 | 3,0; 5,5. | 11,0 | 11,0; 15,0. | 15,0; 30,0. | 22,0; 30,0. | 30,0; 37,0. |

| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕВАТОРОВ |
| --- |
| Секция нижняя высотой Н2, мм (см. табл. 4) |
| Секция верхняя высотой Н3, мм (см. табл. 4) |
| Секции средние высотой, мм. | 2000 |
|  | 1500 (1200)* |
|  | 1000 (400)* |
| Комплект ковша (ковш, болт, гайка, шайба) |
| Рама фиксации |
| Лента ГОСТ 20-85; ремень ГОСТ 23831-79 |
| *В скобках указана высота дополнительных секций для элеватора ЛГ (ЛМ)-250; ЛО – 250. |

| Тип элеватора | Размеры, мм. |
| --- | --- |
|  | Н | Н1 | Н2 | Н3 | h | h1 | h2 | h3 | L | L1 | l | l1 | Д | Д1 | m |
| ЛГ-100 | 3080-15080 | 2162... 14162 | 1500 | 728 | 1030 | 640 | 1500 | 480 | 1060 | 1090 | 850 | 450 | 200 | 250 | 500 |
| ЛГ (ЛМ)-160 | 3580-20080 | 2662... 19162 |  |  |  |  |  | 520 | 1170 | 1140 | 930 | 510 | 250 |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-200 | 3610-20110 | 2782... 19282 |  |  | 920 | 620 |  |  |  | 1300 |  | 610 | 350 |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-250 | 4310-34310 | 3215... 33215 | 1950 | 860 | 1330 | 900 | 2500 | 803 | 2200 | 1440 | 1290 | 740 | 426 | 400 | 1200 |
| ЛГ (ЛМ)-320 | 4160-39660 | 2905... 38405 | 1990 | 1070 |  |  |  | 870 | 2330 | 1590 | 1420 | 940 | 600 | 450 | 500 |
| ЛГ (ЛМ)-400 | 4150-39650 | 2655... 38155 | 2000 | 1160 | 1600 | 1010 |  | 825 | 2760 | 1866 | 1550 | 1050 | 724 | 500 |  |
| ЛГ (ЛМ)-500 | 5300-35300 | 3260- 33260 | 2300 | 1560 | 2200 | 1060 | 3500 | 830 | 2890 | 2190 | 1600 | 1266 | 776 | 502 |  |
| ЛГ (ЛМ)-650 | 5300-35300 | 3260- 33260 | 2300 | 1560 |  |  |  |  |  | 2340 |  | 1416 | 926 |  |  |

| Тип элеватора | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | n1xE1 | n2xK | n3xK1 | n4xП | d | d1 | d2 | n5 | n6 | n7 | n8 |
| ЛГ-100 | 1x160 | 1х150 | 1х160 | 2х280 | 11 | 11 | 17 | 6 | 6 | 10 | - |
| ЛГ (ЛМ)-160 | 1x200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-200 |  | 1х200 | 1х240 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-250 | 1x300 | 2х150 | - | 3х320 | 14 |  | 22 | 8 | 5 | 8 | - |
| ЛГ (ЛМ)-320 | 2x334 | 2х184 | 1х520 | 2х450 | 15 |  |  |  |  | 10 | - |
| ЛГ (ЛМ)-400 | 2x300 |  | 2х350 | 1х472 |  |  | 24 | 12 |  |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-500 | 2x300 | 3x150 | 2х350 | 2х550 |  | 18 | 28 |  | 10 | 12 | 2 |
| ЛГ (ЛМ)-650 | 2x300 | 3x150 | 2х350 | 2х550 |  | 18 | 28 |  |  |  |  |
| Тип элеватора | Размеры, мм |
|  | Д2 | Д3 | Е | Е1 | И | И1 | И2 | И3 | И4 | К | К1 | Л | М | П | nxE | n8 x Л |
| ЛГ-100 | 350 | 180 | 200 | 160 | 298 | 248 | 212 | 274 | 758 | - | 160 | 150 | 150 | 280 | - | - |
| ЛГ (ЛМ)-160 |  | 230 |  | 200 |  | 298 | 258 | 324 | 860 | 150 |  |  | 89 |  |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-200 | 300 | 300 |  | 200 |  | 398 | 368 | 424 | 864 | 200 | 240 | 200 | 90 |  |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-250 | 360 | 230 | 250 | 300 | 466 | 494 | 300 | 526 | - | 150 | - | - | 300 | 320 | 1х250 | - |
| ЛГ (ЛМ)-320 | 317 | 300 | - | 334 | 518 | 668 | 368 | 696 | 1196 | 184 | 520 | - |  | 450 | - | - |
| ЛГ (ЛМ)-400 |  |  | 220 | 300 | 572 | 796 |  | 846 | 1416 |  | 350 | - |  | 472 | 2х220 | 2х200 |
| ЛГ (ЛМ)-500 | 600 | 450 |  |  |  | 846 | 532 | 926 | 1420 | 150 |  | 200 | 150 | 550 |  |  |
| ЛГ (ЛМ)-650 |  | 600 |  |  |  | 996 | 682 | 1076 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛЕНТОЧНЫХ ТИХОХОДНЫХ ЭЛЕВАТОРОВ С СОМКНУТЫМИ ОСТРОУГОЛЬНЫМИ КОВШАМИ |
| --- |
| Тип элеватора | Размеры, мм |
|  | Н | Н1 | Н2 | Н3 | h | h1 | h2 | h3 | L | L1 | l | l1 | Д | Д1 | m |
| ЛО -200 | 3610- 20110 | 2692… 19192 | 1500 | 728 | 920 | 820 | 1500 | 520 | 1170 | 1300 | 930 | 610 | 350 | 250 | 500 |
| ЛО -250 | 4800-36000 | 3090... 34290 | 1950 | 1350 | 1820 | 900 | 2500 | 800 | 2200 | 1310 | 1290 | 740 | 426 | 400 | 1200 |
| ЛО -320 | 4160-25660 | 3020... 24520 | 1990 | 1070 | 1330 |  |  | 820 | 2330 | 1590 | 1420 | 940 | 600 | 626 | 500 |
| ЛО -400 | 4150- 39650 | 2655- 38155 | 2000 | 1160 | 1600 | 1010 | 2500 | 825 | 2760 | 1866 | 1550 | 1050 | 726 | 715 | 500 |

| Тип элеватора | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | n1xE1 | n2xK | n3xK1 | n4xП | d | d1 | d2 | n5 | n6 | n7 | n8 |
| ЛО-200 | 1x200 | 1x200 | 1x240 | 2x280 | 11 | 11 | 17 | 6 | 6 | 10 | - |
| ЛО-250 | 1x300 | 1х200 | - | 3х320 | 15 | 13 | 22 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| ЛО-320 | 2x334 | 2x184 | 1x520 | 2x450 | 15 | 14 | 22 | 8 | 5 | 10 | - |
| ЛО-400 | 2x300 | 2x184 | 2x350 | 1x472 | 15 | 14 | 24 | 12 | 5 | 10 | - |
| Тип элеватора | Размеры, мм |
|  | Д2 | Д3 | Е | Е1 | И | И1 | И2 | И3 | И4 | К | К1 | Л | М | П | nxE | n8 x Л |
| ЛО -200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 298 | 398 | 368 | 424 | 864 | 200 | 240 | 200 | 90 | 280 | - | - |
| ЛО -250 | 346 | 342 | 200 | 300 | 418 | 494 | 410 | 526 | - | 200 | - | 150 | 100 | 320 | 1х200 | 2х150 |
| ЛО -320 | 310 | 300 | 347 | 334 | 694 | 668 | 368 | 696 | 1190 | 184 | 520 | - | 300 | 450 | 2x347 | - |
| ЛО -400 | 317 | 300 | 220 | 300 | 783 | 796 | 368 | 846 | 1416 | 184 | 350 | - | 300 | 472 | 2x220 | - |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕВАТОРА Л 950 А |
| Производительность, м3/ч | 200 |
| Скорость движения ходовой части, м/с | 1,45 |
| Шаг ковшей, мм | 630 |
| Ширина ковша, мм | 950 |
| Емкость ковша, л | 30 |
| Плотность насыпного груза, т/м3 | 0,8…2,0 |
| Мощность привода, кВт | 30,0; 55,0 |
| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕВАТОРА |
| Секция нижняя высотой, мм | 2650 |
| Секция верхняя высотой, мм | 1785 |
| Привод (левый, правый) |
| Секции средние высотой, мм | 2515 |
|  | 1255 |
| Комплект ковша (ковш, планка, прижим) |
| Рама фиксации |
| Лента ГОСТ 20-85 |
| Элеватор имеет два исполнения | общепромышленное и химически стойкое |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИА ЦО 250М |
| Производительность, м3/ч | 28 |
| Скорость движения ходовой части, м/с | 0,63 |
| Шаг ковшей, мм | 200 |
| Ширина ковша, мм | 250 |
| Емкость ковша, л | 2,0 |
| Плотность насыпного груза, т/м3 | 0,8…2,0 |
| Мощность привода, кВт | 4,0; 7,5 |
| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕВАТОРА |
| Секция нижняя высотой, мм | 2150 |
| Секция верхняя высотой, мм | 1600 |
| Секции средние высотой, мм | 2000 |
|  | 1200 |
|  | 400 |
| Секция ходовой части (ковш, цепь) |
| Рама фиксации |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕВАТОРОВ ЦС 320М ЦС 400М |
| Элеватор | ЦС-320М | ЦС-400М |
| Производительность, м3/ч | 50 | 80 |
| Скорость движения ходовой части, м/с | 0,54 |
| Шаг ковшей, мм | 250 | 320 |
| Ширина ковша, мм | 320 | 400 |
| Емкость ковша, л | 4,0 | 7,8 |
| Плотность насыпного груза, т/м3 | 0,8…2,0 |
| Мощность привода, кВт | 5,5; 11,0 | 7,5; 15,0 |
| СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕВАТОРА |
| Секция нижняя высотой Н2, мм (см. табл. 12) |
| Секция верхняя высотой Н3, мм (см. табл. 12) |
| Секции средние высотой, мм | ЦС-320М | ЦС-400М |
|  | 2000 | 1920 |
|  | 1500 | 1280 |
|  | 1000 | 640 |
| Секция ходовой части (ковш, цепь) |
| Рама фиксации |

| Элеватор | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Л | H | Н1 | Н2 | Н3 | h | h1 | h2 | h3 | L | L1 | l | l1 |
| ЦС-320М | 200 | 4710… 30710 | 2430… 28430 | 2450 | 1400 | 1740 | 640 | 2500 | 755 | 2075 | 1612 | 1070 |
| ЦС-400М | 225 | 5180… 37820 | 2450… 35090 | 2660 | 1990 | 1830 | 750 | 3000 | 880 | 2480 | 1980 | 1074 | 1154 |
| Элеваторы ковшовые применяются для вертикального транспортирования насыпных материалов, пылевидных, зернистых и кусковых. Элеваторы имеют самонесущую шахту. От боковых перемещений элеватор фиксируется специальными рамами. Исполнение элеватора может быть с левым или правым расположением привода (смотреть со стороны загрузочного носка). Средние секции с люками и дверцами размещаются по высоте таким образом, чтобы обеспечивалось удобство осмотра и обслуживания узлов элеватора, находящихся внутри шахты. Наполнение ковшей производится зачерпыванием груза из нижней части или засыпанием груза в ковш. Максимальная температура груза для ленточных элеваторов +60 0 С, для цепных элеваторов + 80 0 С. По согласованию с заводом-изготовителем в комплект поставки элеватора может входить электра пусковая аппаратура. При заказе элеватора заполняется опросный лист, при необходимости готовы наши менеджеры оказать консультацию, с выездом на место установки, реконструкции элеватора. |