# ЭЛЕВАТОРЫ

3.1 ЭЛЕВАТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КОВШОВЫЕ

Ковшовые элеваторы служат для подъема сыпучих грузов с помощью ковшей, закрепленных на замкнутом тяговом органе (лента или цепь).

| ЭЛЕВАТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КОВШОВЫЕ |
| --- |
| Тип элеватора | ЛГ-100 | ЛГ-160 | ЛГ-200 | ЛГ-250 | ЛГ-320 | ЛГ-400 | ЛГ-500 | ЛГ-650 |
| Транспортируемый груз | Легкосыпучие пылевидные, зернистые и мелкокусковые грузы с объемной плотностью 0,8…2,0 т/м3 |
| Ширина ковшей, мм | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Ширина ленты, мм | 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 560 | 700 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Емкость ковша, л | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 6,3 | 12,0 | 16,8 |
| Производитель-ность, м3/ч | 5,0 | 17,0 | 18,0 | 28,0 | 45,0 | 88,0 | 110,0 | 15,0 |
| Макс. высота элеватора, м | 15,0 | 20,0 | 20,1 | 34,3 | 39,6 | 39,6 | 35,3 | 35,3 |

| ЭЛЕВАТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КОВШОВЫЕ |
| --- |
| Тип элеватора | ЛМ-160 | ЛМ-200 | ЛМ-250 | ЛМ-320 | ЛМ-400 | ЛМ-500 | ЛМ-650 |
| Транспортируемый груз | Плохо сыпучие пылевидные, зернистые и мелкокусковые грузы с объемной плотностью 0,8…2,0 т/м3 |
| Ширина ковшей, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Шаг ковшей, мм | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Ширина ленты, мм | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 560 | 700 |
| Скорость движения ковшей, м/с | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Емкость ковша, л | 0,35 | 0,75 | 1,4 | 2,7 | 4,2 | 6,8 | 11,5 |
| Производителность, м3/ч | 7,0 | 10,0 | 19,0 | 30,0 | 58,0 | 62,0 | 102,0 |
| Макс. высота элеватора, м | 20,0 | 20,1 | 34,3 | 39,6 | 39,6 | 35,3 | 35,3 |

| ЭЛЕВАТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КОВШОВЫЕ |
| --- |
| Тип элеватора | 2ЛГ-160 |
| Транспортируемый груз | Зернистые грузы с объемной плотностью 0,8-1,2 т/м3 |
| Ширина ковшей, мм | 160 |
| Шаг ковшей, мм | 300 |
| Ширина ленты, мм | 200 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 2,9 |
| Емкость ковша, л | 1,0 |
| Производитель-ность, м3/ч | 68,0 |
| Макс. высота элеватора, м | 17,2 |

3.2 ЭЛЕВАТОРЫ ЦЕПНЫЕ

| Тип элеватора | ЦО-250М | ЦС-320М | ЦС-400М |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортируемый груз | Сыпучие пылевидные, зернистые, мелкокусковые и среднекусковые сухие или небольшой влажности грузы с насыпной плотностью 0,8…2,0 т/м3 |
| Тип цепи | Пластинчатая |
| Ширина ковша, мм | 250 | 320 | 400 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 250 | 320 |
| Скорость движе-ния ковшей, м/с | 0,63 | 0,54 | 0,54 |
| Емкость ковша, л | 2,0 | 6,4 | 14 |
| Производитель-ность, м3/ч | 25,0 | 50,0 | 80,0 |
| Макс. высота эле-ватора, м | 33,5 | 30,7 | 37,8 |

4 КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖЕННЫМИ СКРЕБКАМИ

Конвейеры предназначены для транспортирования пылевидных, порошкообразных, зернистых и мелкокусковых (максимальный размер куска до 15 мм) насыпных грузов.

Конвейеры представляют собой закрытые металлические короба прямоугольного сечения, составленные из типовых узлов, внутри которых движется замкнутая цепь, оснащенная скребками, разгрузочных, приводных и натяжных секций.

Привод смонтирован на самостоятельной раме и может устанавливаться как слева, так и справа по ходу движения груза.

Конвейеры загружаются через загрузочные течки в любом месте конвейера (количество и расположение определяется заказчиком на месте эксплуатации).

Разгрузка конвейера осуществляется через постоянно открытое отверстие в приводной секции. Промежуточная разгрузка – через окна в секции разгрузочной, которая устанавливается в любом месте, определяемом заданием заказчика.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕЙЕРА |
| --- |
| Типоразмер конвейера | КСП-200 | КСП-320 | КСП-500 | КСП-630 | КСЦ-800(2) | КСЦ-1000(2) |
| Ширина короба/скребка, мм | 200/- | 320/- | 500/- | 630/- | -/800 | -/1000 |
| Производительность, куб.м/ч | До 35 | До 70 | До 140 | До 240 | До 250 | До 400 |
| Шаг цепи, мм | 125 | 160 | 160 | 160 | 320 | 400 |
| Шаг скребков, мм | 125/250 | 160/320 | 160/320 | 160/320 | 320/640 | 400/800 |
| Скорость движения тяговой цепи, м/с | До 0,4 | До 0,4 | До 0,4 | До 0,4 | До 0,63 | До 0,63 |
| Длина конвейера, м | До 60 | До 60 | До 60 | До 45 | До 60 | До 45 |
| Исполнение привода | эл/двигатель + муфта + редуктор мотор-редуктор 4МЦ2С (ОАО «ПЗМП», г. Псков) мотор-редуктор Danfoss BAUER, BONFIGLIOLI и т.д. |
| Рассмотрим любые встречные предложения на поставку ДСО и ПТО. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕВАТОРОВ