| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ |
| --- |
| Технические условия | Домкрат плунжерный | Гидравлический домкрат | Гидравлический домкрат | Гидроцилиндр | Гидроцилиндр | Гидроцилиндр двух штоковый |
| Диаметр поршня мм. | 80 | 125 | 200 | 160 | 180 | 220 |
| Диаметр штока мм. | ... | 80 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| Ход поршня мм. | 158 | 878 | 465 | 1250; 1400; 1600 | 1700 | 800Х2 |
| Рабочее давление мПа | 32 | 38 | 25 | 32 | 32 | 27 |
| Усилие в поршневой полости кН. | 160 | 466 | 785 | 645 | 815 | 1000 |
| Усилие в шоковой полости кН | ... | 275 | 550 | 360 | 425 | 800 |
| Тип крепления | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Масса кг. | 21 | 113 | 210 | 295; 310; | 580 | 544 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ДЛЯ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| Технические условия | Домкрат горизонтирования кабины | Гидроцилиндр заваливания | Гидроцилиндр домкрата | Гидроцилиндр заваливания | Гидроцилиндр домкрата | Гидроцилиндр домкрата | Цилиндр подачи | Цилиндр подачи |
| Диаметр поршня мм. | 100 | 180 | 220 | 220 | 180 | 220 | 280 | 250 |
| Диаметр штока мм. | 63 | 100 | 160 | 160 | 125 | 160 | 180 | 180 |
| Ход поршня, мм/мин. max. | 610-710 | 1040 | 1000-1500 | 1400 | 1270 | 1120 | 2420-3200 | 2350-2850 |
| Рабочее давление мПа | ... | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16...20 |
| Усилие в поршневой полости кН | ... | 280 | ... | 600 | ... | ... | 984 | 784 |
| Усилие в штоковой полости кН | ... | 230 | ... | 280 | ... | ... | 578 | 384 |
| Вид крепления | ... | 2 | фланец | 2 | фланец | фланец | 1 | 1 |
| Масса кг. | 78,3; 80,3 | 234 | 435; 610 | 465 | 312 | 488 | 893; 1147 | 1014; 1118 |