| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНДЕНСАТОРОВ КОСИНУСНЫХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КПС |
| --- |
| Обозначение конденсатора | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм DxН | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
| КПС-0,4-1,67-2У3 | 1x33,2 | 0,5x10-3 | 50 | 50x114 | 0,255 | По согласованному техническому заданию |
| КПС-0,4-2,5-2У3 | 1x49,8 |  |  | 55x114 | 0,350 |  |
| КПС-0,4-3,33-2У3 | 1x66,3 |  |  | 55x129 | 0,300 |  |
| КПС-0,4-4,17-2У3 | 1x82,9 |  |  | 60х129 | 0,380 |  |
| КПС-0,4-5-2У3 | 1x99,5 |  |  | 65x129 | 0,425 |  |
| КПС-0,44-1,67-2У3 | 1x27,4 |  |  | 45x129 | 0,225 |  |
| КПС-0,44-2,5-2У3 | 1x41,1 |  |  | 50x129 | 0,265 |  |
| КПС-0,44-3,33-2У3 | 1x54,8 |  |  | 55x129 | 0,300 |  |
| КПС-0,44-4,17-2У3 | 1x68,5 |  |  | 65x129 | 0,425 |  |
| КПС-0,44-5-2У3 | 1x82,2 |  |  | 70x129 | 0,515 |  |
| КПС-0,4-1-3У3 | 3x6,6 |  |  | 45x129 | 0,230 |  |
| КПС-0,4-1,5-3У3 | 3x10,0 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,4-2,5-3У3 | 3x16,6 |  |  | 55x129 | 0,350 |  |
| КПС-0,4-5-3У3 | 3x33,2 |  |  | 70x150 | 0,675 |  |
| КПС-0,4-6,25-3У3 | 3x41,5 |  |  | 70x205 | 0,910 |  |
| КПС-0,4-7,5-3У3 | 3x49,8 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,4-10-3У3 | 3x66,3 |  |  | 70x230 | 1,000 |  |
| КПС-0,4-12,5-3У3 | 3x82,9 |  |  | 70x270 | 1,200 |  |
| КПС-0,4-15-3У3 | 3x99,5 |  |  | 85x280 | 1,825 |  |
| КПС-0,4-16,7-3У3 | 3x110,8 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,4-20-3У3 | 3x132,7 |  |  | 95x280 | 2,180 |  |
| КПС-0,4-25-3У3 | 3x165,9 |  |  | 116x280 | 2,500 |  |
| КПС-0,4-30-3У3 | 3x199,0 |  |  |  | 3,150 |  |
| КПС-0,4-33,3-3У3 | 3x220,9 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,44-1-3У3 | 3x5,5 |  |  | 45x129 | 0,230 |  |
| КПС-0,44-1,5-3У3 | 3x8,2 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,44-2,5-3У3 | 3x13,7 |  |  | 55x129 | 0,350 |  |
| КПС-0,44-5-3У3 | 3x27,4 |  |  | 70x150 | 0,675 |  |
| КПС-0,44-7,5-3У3 | 3x41,1 |  |  | 70x205 | 0,910 |  |
| КПС-0,44-10-3У3 | 3x54,8 |  |  | 70x230 | 1,000 |  |
| КПС-0,44-12,5-3У3 | 3x68,5 |  |  | 70x270 | 1,200 |  |
| КПС-0,44-15-3У3 | 3x82,2 |  |  | 85x280 | 1,825 |  |
| КПС-0,44-16,7-3У3 | 3x91,5 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,44-20-3У3 | 3x109,7 |  |  | 95x280 | 2,180 |  |
| КПС-0,44-25-3У3 | 3x137,1 |  |  | 100x280 | 2,500 |  |
| КПС-0,44-30-3У3 | 3x164,4 |  |  | 116х280 | 3,150 |  |
| КПС-0,44-33,3-3У3 | 3x182,5 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,525-1-3У3 | 3x3,9 |  |  | 45x129 | 0,230 |  |
| КПС-0,525-1,5-3У3 | 3x5,8 |  |  | 55x129 | 0,350 |  |
| КПС-0,525-2,5-3У3 | 3x9,6 |  |  | 60x129 | 0,400 |  |
| КПС-0,525-5-3У3 | 3x19,3 |  |  | 70x150 | 0,675 |  |
| КПС-0,525-7,5-3У3 | 3x28,9 |  |  | 70x205 | 0,910 |  |
| КПС-0,525-10-3У3 | 3x38,5 |  |  | 70x270 | 1,200 |  |
| КПС-0,525-12,5-3У3 | 3x48,1 |  |  | 85x280 | 1,825 |  |
| КПС-0,525-15-3У3 | 3x57,8 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,525-16,7-3У3 | 3x64,3 |  |  |  |  |  |
| КПС-0,525-20-3У3 | 3x77,0 |  |  | 95x280 | 2,180 |  |
| КПС-0,525-25-3У3 | 3x96,3 |  |  | 116x280 | 3,150 |  |
| В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах; вторая – номинальная мощность в кварах. |