| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНДЕНСАТОРОВ КОСИНУСНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ |
| --- |
| Обозначение конденсаторов | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
| КЭ2-6,6-67-2У3 | 4,90 | 2,3x10-3 | 50 | 380x120x786 | 50 | По согласованному техническому заданию |
| КЭП1-6,3-25-2У1 | 2,00 | 0,5x10-3 |  | 305x135x401 | 17 |  |
| КЭС1-1,05-67-1У1, 2У1* | 193,50 | 1,2x10-3 |  | 380x120x472 | 26 |  |
| КЭС1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 |  |  |  |  | СТ АО 00213457-012-2008 |
| КЭС2-1,05-125-1У1, 2У1* | 362,00 |  |  | 380x120x787 | 52 |  |
| КЭП1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 | 0,5x10-3 |  | 320x120x497 | 26 | СТ АО 00213457-021-2010 |
| КЭП2-1,05-125-1У1, 2У1* | 361,00 |  |  | 320x120x797 | 45 |  |
| КЭП1-3,15-30-2УХЛ1 | 9,63 |  |  | 305x135x361 | 17 |  |
| КЭП1-6,3-30-2УХЛ1 | 2,41 |  |  | 305x135x401 |  |  |
| КЭП1-6,3-37,5-2УХЛ1 | 3,01 |  |  |  |  |  |
| КЭП1-6,3-45-2У1 | 3,61 |  |  | 320x120x531 | 25 |  |
| КЭП1-6,3-50-2У1 | 4,01 |  |  |  |  |  |
| КЭП3-6,3-50-3У2 |  |  |  | 345x175x441 |  |  |
| КЭП1-6,3-60-2У1 | 4,81 |  |  | 320x120x531 |  |  |
| КЭП3-6,3-60-3У2 |  |  |  | 345x175x481 | 20 |  |
| КЭП3-6,3-75-3У2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| КЭП1-6,3-75-2У1 |  |  |  | 320x120x531 | 25 |  |
| КЭП3-6,3-100-3У2 | 8,02 |  |  | 345x175x501 | 30 |  |
| КЭП2-6,3-100-2У1 |  |  |  | 320x120x831 | 45 |  |
| КЭП2-6,3-120-2У1 | 9,63 |  |  |  |  |  |
| КЭП2-6,3-135-2У1 | 10,83 |  |  |  |  |  |
| КЭП2-6,3-150-2У1 | 12,03 |  |  |  |  |  |
| КЭП3-6,3-150-3У2 |  |  |  | 345x175x601 | 35 |  |
| КЭП3-6,3-200-3У2 | 16,05 |  |  | 345x^681 | 45 |  |
| КЭП3-6,3-225-2У1* | 18,05 |  |  | 345x175x762 | 48 |  |
| КЭП3-6,3-225-3У2 |  |  |  | 345x175x651 | 41 |  |
| КЭП3-6,3-250-3У2 | 20,06 |  |  | 345x175x677 | 42 |  |
| КЭП3-6,3-250-2У1 |  |  |  | 345x175x836 | 59 |  |
| КЭП3-6,3-275-3У2 | 22,07 |  |  | 345x175x737 | 47 |  |
| КЭП3-6,3-300-2У1* | 24,07 |  |  | 345x175x897 | 63 |  |
| КЭП3-6,3-300-3У2 |  |  |  | 345x175x757 | 50 |  |
| КЭП4-6,3-350-3У2 | 28,08 |  |  | 345x175x847 | 57 |  |
| КЭП4-6,3-450-3У2 | 36,11 |  |  | 345x200x887 | 65 |  |
| КЭП4-6,3-450-3У2 |  |  |  | 345x175x952 | 68 |  |
| КЭП4-6,3-450-2У1* |  |  |  | 345x175x1142 | 80 |  |
| КЭП4-6,3-450-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1255 | 81 |  |
| КЭП4-6,3-500-2У1* | 40,12 |  |  | 345x175x1232 | 100 |  |
| КЭП4-6,3-500-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1345 | 101 |  |
| КЭП4-6,3-500-3У2 |  |  |  | 345x175x1022 | 71 |  |
| КЭП5-6,3-600-2У1* | 48,14 |  |  | 345x200x1297 | 105 |  |
| КЭП5-6,3-600-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1410 | 106 |  |
| КЭП6-6,3-700-2У1* | 56,16 |  |  | 345x200x1462 | 121 |  |
| КЭП6-6,3-700-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1575 | 122 |  |
| КЭП6-6,3-800-2У1* | 64,19 |  |  | 345x200x1647 | 138 |  |
| КЭП6-6,3-800-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1760 | 139 |  |
| КЭП3-6,6-200-3У2 | 14,62 |  |  | 345x175x631 | 30 |  |
| КЭП3-6,6-225-3У2 | 16,45 |  |  | 345x175x791 | 47 |  |
| КЭП3-6,6-225-2У1* |  |  |  | 345x175x677 | 33 |  |
| КЭП3-6,6-275-3У2 | 20,11 |  |  | 345x175x762 | 44 |  |
| КЭП3-6,6-300-3У2 | 21,93 |  |  | 345x175x797 | 47 |  |
| КЭП3-6,6-300-2У1* | 21,93 |  |  | 345x175x927 | 65 |  |
| КЭП4-6,6-350-3У2 | 25,59 |  |  | 345x175x887 | 57 |  |
| КЭП4-6,6-450-3У2 | 32,90 |  |  | 345x175x1022 | 73 |  |
| КЭП4-6,6-450-2У1* |  |  |  | 345x175x1182 | 79 |  |
| КЭП4-6,6-450-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1255 | 80 |  |
| КЭП4-6,6-500-2У1* | 36,55 |  |  | 345x175x1202 | 97 |  |
| КЭП4-6,6-500-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1275 | 98 |  |
| КЭП5-6,6-600-2У1* | 43,86 |  |  | 345x200x1302 | 102 |  |
| КЭП5-6,6-600-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1380 | 103 |  |
| КЭП6-6,6-700-2У1* | 51,17 |  |  | 345x200x1477 | 118 |  |
| КЭП6-6,6-700-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1550 | 119 |  |
| КЭП6-6,6-800-2У1* | 58,49 |  |  | 345x200x1562 | 126 |  |
| КЭП6-6,6-800-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1635 | 127 |  |
| КЭП3-7,3-225-2У1* | 13,45 |  |  | 345x175x791 | 47 |  |
| КЭП3-7,3-300-2У1* | 17,93 |  |  | 345x175x927 | 59 |  |
| КЭП4-7,3-450-2У1* | 26,90 |  |  | 345x175x1152 | 76 |  |
| КЭП4-7,3-450-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1225 | 77 |  |
| КЭП4-7,3-500-2У1* |  |  |  | 345x175x1202 | 80 |  |
| КЭП4-7,3-500-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1275 | 81 |  |
| КЭП5-7,3-600-2У1* | 35,85 |  |  | 345x200x1267 | 98 |  |
| КЭП5-7,3-600-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1340 | 99 |  |

| Обозначение конденсаторов | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭП6-7,3-700-2У1* | 41,83 | 0,5x10-3 | 50 | 345x200x1427 | 113 | СТ АО 00213457-021-2010 |
| КЭП6-7,3-700-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1500 | 114 |  |
| КЭП6-7,3-800-2У1* | 47,81 |  |  | 345x200x1582 | 127 |  |
| КЭП6-7,3-800-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1655 | 128 |  |
| КЭП1-10,5-25-2УХЛ1* | 0,72 |  |  | 305x135x441 | 17 |  |
| КЭП1-10,5-30-2УХЛ1* | 0,87 |  |  |  |  |  |
| КЭП1-10,5-37,5-2УХЛ1* | 1,08 |  |  |  |  |  |
| КЭП1-10,5-45-2У1 | 1,30 |  |  | 320x120x571 | 25 |  |
| КЭП1-10,5-50-2У1 | 1,44 |  |  |  |  |  |
| КЭП1-10,5-60-2У1 | 1,73 |  |  |  |  |  |
| КЭП3-10,5-60-3У2 |  |  |  | 345x175x481 | 18 |  |
| КЭП1-10,5-75-3У2 | 2,17 |  |  |  |  |  |
| КЭП3-10,5-75-2У1 |  |  |  | 320x120x571 | 25 |  |
| КЭП3-10,5-100-3У2 | 2,88 |  |  | 345x175x541 |  |  |
| КЭП2-10,5-100-2У1 |  |  |  | 320x120x871 | 45 |  |
| КЭП2-10,5-120-2У1 | 3,47 |  |  |  |  |  |
| КЭП2-10,5-135-2У1 | 3,90 |  |  |  |  |  |
| КЭП2-10,5-150-2У1 | 4,33 |  |  |  |  |  |
| КЭП3-10,5-150-3У2 |  |  |  | 345x175x641 | 38 |  |
| КЭП3-10,5-225-2У1* | 6,50 |  |  | 345x175x781 | 53 |  |
| КЭП3-10,5-225-3У2 |  |  |  | 345x175x691 | 40 |  |
| КЭП3-10,5-250-3У2 | 7,22 |  |  | 345x175x741 | 45 |  |
| КЭП3-10,5-300-2У1* | 8,67 |  |  | 345x175x966 | 65 |  |
| КЭП3-10,5-300-3У2 |  |  |  | 345x175x791 | 49 |  |
| КЭП4-10,5-350-3У2 | 10,11 |  |  | 345x175x881 | 56 |  |
| КЭП4-10,5-450-2У1* | 13,00 |  |  | 345x175x1222 | 86 |  |
| КЭП4-10,5-450-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1295 | 87 |  |
| КЭП4-10,5-450-3У2 |  |  |  | 345x200x952 | 65 |  |
| КЭП4-10,5-450-3У2 |  |  |  | 345x175x1022 | 68 |  |
| КЭП4-10,5-500-2У1 | 14,44 |  |  | 345x175x1307 | 102 |  |
| КЭП4-10,5-500-2УХЛ1 |  |  |  | 345x175x1380 | 103 |  |
| КЭП5-10,5-600-2У1 | 17,33 |  |  | 345x200x1337 | 105 |  |
| КЭП5-10,5-600-2УХЛ1 |  |  |  | 345x200x1410 | 106 |  |
| КЭП6-10,5-700-2У1 | 20,22 |  |  | 345x200x1387 | 110 |  |
| КЭП6-10,5-700-2УХЛ1 |  |  |  | 345x200x1460 | 111 |  |
| КЭП6-10,5-800-2У1 | 23,11 |  |  | 345x200x1687 | 138 |  |
| КЭП6-10,5-800-2УХЛ1 |  |  |  | 345x200x1760 | 139 |  |
| КЭП3-3,3/л/3-85-2У1* | 74,60 |  |  | 345x175x627 | 38 |  |
| КЭП3-6,6/л/3-208-2У1* | 45,62 |  |  | 345x175x672 | 41 |  |
| КЭП3-6,6/л/3-321-2У1* | 70,40 |  |  | 345x175x847 | 57 |  |
| КЭП3-6,6/л/3-333-2У1* | 73,04 |  |  | 345x175x887 | 60 |  |
| КЭП4-6,6/л/3-396-2У1* | 86,90 |  |  | 345x175x982 | 68 |  |
| КЭП4-6,6/л/3-450-2У1* | 98,70 |  |  | 345x175x1077 | 77 |  |
| КЭП4-6,6/л/3-450-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1150 | 78 |  |
| КЭП3-20К/3-100-2У1 | 2,39 |  |  | 345x175x472 | 21 |  |
| КЭП3-20К/3-120-2У1 | 2,87 |  |  | 345x175x502 | 23 |  |
| КЭП3-20К/3-150-2У1 | 3,58 |  |  | 345x175x557 | 28 |  |
| КЭП3-20К/3-180-2У1 | 4,30 |  |  | 345x175x602 | 32 |  |
| КЭП3-20К/3-200-2У1 | 4,77 |  |  | 345x175x637 | 35 |  |
| КЭП3-20К/3-240-2У1 | 5,73 |  |  | 345x175x712 | 42 |  |
| КЭП3-20К/3-300-2У1* | 7,17 |  |  | 345x175x962 | 63 |  |
| КЭП3-20К/3-400-2У1* | 9,55 |  |  | 345x175x1117 | 78 |  |
| КЭП4-20К/3-430-2У1* | 10,27 |  |  | 345x175x1182 | 82 |  |
| КЭП4-20К/3-430-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1255 | 83 |  |
| КЭП4-20К/3-450-2У1* | 10,75 |  |  | 345x175x1207 | 85 |  |
| КЭП4-20К/3-450-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1280 | 86 |  |
| КЭП4-20К/3-500-2У1* | 11,94 |  |  | 345x175x1272 | 99 |  |
| КЭП4-20К/3-500-2УХЛ1* |  |  |  | 345x175x1345 | 100 |  |
| КЭП5-20К/3-600-2У1* | 14,32 |  |  | 345x200x1337 | 105 |  |
| КЭП5-20К/3-600-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1410 | 106 |  |
| КЭП6-20К/3-700-2У1* | 16,71 |  |  | 345x200x1497 | 120 |  |
| КЭП6-20К/3-700-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1570 | 121 |  |
| КЭП6-20К/3-800-2У1* | 19,10 |  |  | 345x200x1597 | 130 |  |
| КЭП6-20К/3-800-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1670 | 131 |  |
| КЭП6-20К/3-860-2У1* | 20,54 |  |  | 345x200x1767 | 145 |  |
| КЭП6-20К/3-860-2УХЛ1* |  |  |  | 345x200x1840 | 146 |  |
| В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах; вторая – номинальная мощность в кварах. Допустимые превышения: по напряжению – 110 %, по току – 130 %. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены разрядными резисторами. * Конденсаторы снабжены внутренними встроенными предохранителями. По требованию заказчика возможно изготовление конденсаторов в нержавеющем корпусе. Конденсаторы на напряжение 6,6/v3 и 20/v3 кВ изготавливаются в корпусе из нержавеющей стали. |