| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНДЕНСАТОРОВ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ |
| --- |
| Обозначение конденсаторов | Частота тока, Гц | Тангенс угла потерь | Длина пути утечки внешней изоляции, см | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
|  |  |  |  | диаметр | высота |  |  |
| ДМР-55-3,3 У1, Т1* | 50; 60 | 3,0*10-3 | 145 | 280 | 890 | 77 | СТ АО 00213457-011-2008 |
| ДМР-60-2,2 У1, Т1* |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМР-60-2,6 У1, Т1* |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМР-80-1,0 У1, Т1* |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМР-55-3,3 ХЛ1* | 50 |  |  |  |  |  |  |
| ДМР-60-2,2 ХЛ1* |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМР-80-4,4 ХЛ1* |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМК-190-0,5 УХЛ1, Т1** | 50; 60 |  | 300 | 330 | 1380 | 200 | СТ АО -00213457-019-2009 |
| ДМК-190-1,1 УХЛ1, Т1** |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМК-190-1,4 УХЛ1, Т1** |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМК-190-1,6 УХЛ1, Т1** |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМКА-190-0,5 УХЛ1, Т1** |  |  |  |  |  | 140 |  |
| ДМКА-190-1,1 УХЛ1, Т1** |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМКА-190-1,4 УХЛ1, Т1** |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМКА-190-1,6 УХЛ1, Т1** |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМКП-200-1,0 УХЛ1*** |  | 2,5х10-3 | 450 | 205 | 1861 | 67 | СТ АО 00213457-005-2007 |
| ДМКФ-200-1,0 УХЛ1*** |  |  |  | 262 | 1891 | 166 |  |
| В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах, вторая – емкость в нанофарадах. ДМР - новое обозначение ранее выпускавшихся конденсаторов ДМРУ. ДМКП - конденсатор в полимерной армированной покрышке. ДМКФ - конденсатор в фарфоровой армированной покрышке. ДМКА - конденсатор в фарфоровой армированной покрышке. |