| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНДЕНСАТОРОВ СВЯЗИ |
| --- |
| Обозначение конденсаторов | Тангенс угла потерь | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
|  |  | диаметр | высота |  |  |
| СМ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | 3,0x10-3 | 280 | 890 | 75,0 | ГОСТ 15581-80 |
| СМБ-66/3-4,4 У1* |  |  |  | 91,0 |  |
| СМП-66/3-4,4 У1* |  |  | 1300 | 118 |  |
| СМПБ-66/3-4,4 У1* |  |  |  | 135 |  |
| СМВ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* |  |  | 935 | 75,0 |  |
| СМБВ-66/3-4,4 У1* |  |  |  | 91,0 |  |
| СМПВ-66/3-4,4 У1* |  |  | 1345 | 118 |  |
| СМПБВ-66/3-4,4 У1* |  |  |  | 135 |  |
| СМ-110/3-6,4 У1,Т1* |  | 330 | 1170 | 154 |  |
| СМ-110/3-6,4 ХЛ1* |  |  | 1380 | 198 |  |
| СМВ-110/3-6,4 У1,Т1* |  |  | 1215 | 154 |  |
| СМВ-110/3-6,4 ХЛ1* |  |  | 1425 |  |  |
| СМБ-110/3-6,4 У1,Т1* |  |  | 1380 | 198 |  |
| СМБВ-110/3-6,4 У1,Т1* |  |  | 1425 |  |  |
| СМП-110/3-6,4 У1* |  |  | 1580 | 210 |  |
| СМПВ-110/3-6,4 У1* |  |  | 1625 |  |  |
| СМПБ-110/3-6,4 У1* |  |  | 1790 | 254 |  |
| СМПБВ-110/3-6,4 У1* |  |  | 1835 |  |  |
| СМА-66/3-4,4 УХЛ1* | 2,5x10-3 | 240 | 917 | 42,0 | СТ АО 00213457-014-2008 |
| СМАВ-66/3-4,4 УХЛ1* |  |  | 950 |  |  |
| СМАП-66/3-4,4 УХЛ1* |  |  | 1353 | 61,0 |  |
| СМАПВ-66/3-4,4 УХЛ1* |  |  | 1386 |  |  |
| СМА-110/3-6,4 УХЛ1* |  | 313 | 1272 | 140 |  |
| СМАВ-110/3-6,4 УХЛ1* |  |  | 1305 |  |  |
| СМАП-110/3-6,4 УХЛ1* |  |  | 1705 | 182 |  |
| СМАПВ-110/3-6,4 УХЛ1* |  |  | 1738 |  |  |
| СМА-166К/3-14 УХЛ1* |  | 485 | 1454 | 330 |  |
| СМА-133/3-18,6 УХЛ1* |  |  |  |  |  |
| СМАВ-166К/3-14 УХЛ1* |  |  | 1486 |  |  |
| СМАВ-133/3-18,6 УХЛ1* |  |  |  |  |  |
| СМАБ-166К/3-14 УХЛ1* |  |  | 1454 |  |  |
| СМАБВ-166К/3-14 УХЛ1* |  |  | 1486 |  |  |
| СМА-166К/3-18 УХЛ1* |  |  | 1454 |  |  |
| СМАВ-166К/3-18 УХЛ1* |  |  | 1486 |  |  |
| СМАБ-166К/3-18 УХЛ1* |  |  | 1454 |  |  |
| СМАБВ-166К/3-18 УХЛ1* |  |  | 1486 |  |  |
| СММ-20/3-35 У1** |  | 305x135x345 | 8,80 | СТ АО 00213457-001-2006 |
| СММ-20К/3-107 У1** |  | 305x135x440 | 15,4 |  |
| СМП-66/3-4,4 ХЛ1* | 3,0x10-3 | 280 | 1322 | 135 | По согласованному техническому заданию |
| СМПВ-66/3-4,4 ХЛ1* |  |  | 1345 |  |  |
| СМ-110/3-3,2 У1 |  | 330 | 1380 | 198 |  |
| СМА-110/3-3,2 УХЛ1* | 2,5x10-3 | 313 | 1272 | 140 |  |
| СМП-110/3-6,4 ХЛ1* | 3,0x10-3 | 330 | 1790 | 254 |  |
| СМПВ-110/3-6,4 ХЛ1* |  |  | 1835 |  |  |
| Назначение: * для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 до 1500 кГц в линиях электропередачи номинальным напряжением 35, 110, 150, 220, 330, 500 кВ переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Конденсаторы изготовлены в фарфоровых покрышках и пропитаны экологически безопасной жидкостью; ** для присоединения аппаратуры связи к линиям электропередачи от 6 до 35 кВ и грозозащитным тросам. В обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах, вторая – емкость в нано фарадах. СМА – конденсатор в фарфоровой армированной покрышке; Б – категория электрооборудования по внешней изоляции; В – с выводом; П – совмещенный с изолирующей подставкой. СММ - конденсатор в металлическом корпусе |