| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОВШЕЙ НОРИЙНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ |
| --- |
| Тип ковшей | Ширина (мм) | Высота (мм). | Вылет (мм) | Межцентровое расстояние (мм) | Количество отверстий | Масса (гр) | Количество в упаковке | Размеры упаковки (мм) ДxШxВ |
| КНП.005.002 | 100 | 70 | 85 | 57 | 2 | 55 | 200 | 560x340x220 |
| КНП.005.002У | 110 | 70 | 88 | 55 | 2 | 80 | 210 | 1000x340x340 |
| КНП.006.116 | 116 | 72 | 99 | 66 | 2 | 87 | 120 | 800x450x120 |
| КНП.020.002 | 150 | 150 | 125 | 90 | 2 | 185 | 70 | 720x450x160 |
| КНП.022.002 | 135 | 75 | 120 | 70 | 2 | 125 | 100 | 800x430x130 |
| КНП.010.002 | 130 | 150 | 125 | 80 | 2 | 185 | 30 | 650x450x150 |
| КНП.010.002у | 125 | 150 | 125 | 80 | 2 | 185 | 70 | 720x420x130 |
| КНП.025.002 | 150 | 85 | 130 | 85 | 2 | 165 | 70 | 830x440x140 |
| КНП.025.002У | 145 | 80 | 125 | 85 | 2 | 170 | 70 | 800x420x140 |
| КНП.030.002 | 165 | 95 | 135 | 92 | 2 | 175 | 100 | 840x440x150 |
| КНП.050.002 | 160 | 150 | 130 | 90 | 2 | 250 | 50 | 660x430x140 |
| КНП.075.002 | 215 | 110 | 155 | 130 | 2 | 380 | 40 | 800х400х300 |
| КНП.110.260 | 260 | 127 | 161 | 90 | 3 | 530 | 20 | 800x400x165 |
| КНП.100.002 | 260 | 160 | 160 | 90 | 3 | 600 | 20 | 810x430x170 |
| КНП.100.002У | 260 | 160 | 160 | 90 | 3 | 670 | 15 | 810x430x170 |
| КНП.125.002 | 314 | 140 | 220 | 100 | 3 | 790 | 10 | 650x430x230 |
| КНП.175.002 | 390 | 185 | 175 | 90 | 4 | 1300 | 10 | 1100x400x200 |
| КНП.175.315 | 315 | 165 | 214 | 100 | 3 | 1250 | 10 | 1000x320x230 |
| КНП.175.002У | 390 | 185 | 175 | 90 | 4 | 1430 | 10 | 1200x400x200 |
| КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НОРИЙНЫХ КОВШЕЙ |
| Тип | Длина (мм) | Длина резьбы (мм) | Диаметр (мм) | Покрытие | Толщина шайбы (мм) | Вид резьбы | Высота (мм) |
| Болт норийный М 10*40 оцинкованный | 40 | 28 | 30 | гальваническое цинкование |  |  |  |
| Болт норийный М 8*32 оцинкованный | 32 | 24 | 22 | гальваническое цинкование |  |  |  |
| Шайба плоская М 10 оцинкованная |  |  | 10.5 | гальваническое цинкование | 2 |  |  |
| Шайба норийная М 8 оцинкованная |  |  | 25 | гальваническое цинкование | 1.4 |  |  |
| Шайба плоская увеличенная М 8 оцинкованная |  | 8 | 8.4 | гальваническое цинкование | 1.6 |  |  |
| Гайка М 10 оцинкованная |  |  | 10 | гальваническое цинкование |  | метрическая | 8 |
| Гайка М 8 оцинкованная |  |  | 8 | гальваническое цинкование |  | метрическая | 6.8 |
| ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ (РЕМНЬ ПЛОСКИЙ) |
| Тип конвейерной ленты | Ширина ленты, мм. | Количество прокладок, шт. | Толщина, мм. | Проч. на разрыв N/мм | Температура применения |
| БКНЛ 65-2 | 125 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 150 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 150 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 175 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 175 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 200 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 200 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 300 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 300 | 8 | 10 | 390 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 450 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 450 | 8 | 10 | 390 | от -30 до +100 |
| Пробиваем отверстия в конвейерной ленте под крепление ковшей, осуществляем монтаж ковшей на ленту конвейерную. |
| Шаг ковша определяется расстоянием между центрами отверстий в ковше вдоль ленты. Количество ковшей: длина ленты делится на шаг ковшей. При выборе ковшей, необходимо учитывать ширину ленты и габариты короба нории. |
| Тип ковшей | Количество ковшей, шт. | Шаг ковшей, мм. | Производительность нории, т/час. | Ширина/ длина ленты, мм. |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| E-MAIL |  |