| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ФЛЕКСКО (FLEXCO) США ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| --- |
| Механическое соединение FLEXCO BOLT |
| Тип соединения | Прочность ленты Н/мм | Толщина ленты, мм | Min диаметр барабана, мм | Кол-во компл. в коробке шт. |
| 1 | 315 | 5 - 11 | 250 | 25 |
| 140 | 400 | 5 - 11 | 300 | 25 |
| 190 | 630 | 8 - 14 | 400 | 25 |
| 1 - 1/2 | 500 | 11 - 17 | 400 | 25 |
| 2 | 800 | 14 - 21 | 700 | 25 |
| 2 - 1/4 | 1000 | 14 - 30 | 850 | 25 |
| 2 - 1/2 | 800 | 19 - 25 | 1000 | 10 |
| Механическое соединение SOLID PLATE |
| Заказной номер | Ширина ленты, мм | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Min диаметр барабана, мм |
| 140 VP | 900 (5х180 мм) | 400 | 5-11 | 360 |
| 190 VP | 900 (5х180 мм) | 600 | 8-14 | 450 |
| 2VP | 900 (6х150 мм) | 750 | 14-21 | 760 |
| Механическое болтовое соединение FLEXCO BOLT HINGED |
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Min диаметр барабана, мм | Типоразмер соединения |
| 375Х | 400 | 6-10 | 125 | 375Х |
| 550 | 500 | 6-16 | 200 | 550 |
| Механическое соединение FLEXCO RIVET |
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Типоразмер заклепок | Min диаметр барабана, мм |
| BR-10 | 1250 | 6-8 | A | 450 |
|  |  | 7-10 | B |  |
|  |  | 9-11 | C |  |
|  |  | 10-13 | C/D |  |
|  |  | 12-14 | D |  |
|  |  | 13-16 | E |  |
|  |  | 15-17 | F |  |
| BR-14 | 1600 | 10-13 | D | 900 |
|  |  | 12-14 | E |  |
|  |  | 13-16 | F |  |
|  |  | 15-17 | G |  |
|  |  | 16-19 | H |  |
| Механическое соединение SOLID PLATE |
| Ширина ленты, мм | Количество комплектов соединений (BR -10 или BR -14) | Количество заклепок на один стык BR -10/ BR -14 |
| 800 | 17 | 170 | 238 |
| 1000 | 22 | 220 | 308 |
| 1050 | 24 | 240 | 336 |
| 1200 | 27 | 270 | 378 |
| 1350 | 31 | 310 | 434 |
| 1600 | 36 | 360 | 504 |
| 1800 | 41 | 410 | 574 |
| 2100 | 48 | 480 | 672 |
| Механическое соединение FLEXCO RIVET HINGED |
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Типоразмер заклепки |
| R 2 | 400 | 5-6 6-8 7-10 | А АА В |
| R 5 | 800 | 6-8 7-10 9-11 | А В С |
| R5-1/2 | 1250 | 8-9 9-10,5 10,5-12 11-13.5 13-15 | В С С/D |
| R6/RAR6 | 1400/1600 | 9-11 10,5-13 12-14 13,5-16 15-17 | C¦D D E F G |
| R8/RAR8 | 2000/2500 | 10,5-13 12-14 13,5-16 15-17 | D E F G |
| R9C | 3500 | 15-17 16,5-19 18-21 20-22 21-24 | G H I J K |
| По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента FLEXCO для установки стыков на конвейерной ленте (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.) |
| ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАСТИНАМИ FLEXCO Rivet Solid Plate ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ |
| Выбор типоразмера соединения |
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Min диаметр барабана, мм |
| BR-10 | 1250 | 6-17 | 450 |
| BR-14 | 1600 | 10-24 | 900 |
| Количество комплектов (верхняя и нижняя пластины) соединений в зависимости от ширины ленты |
| Ширина ленты, мм | Количество комплектов соединений (BR-10, BR-14) | Количество заклепок на один стык |
|  |  | BR-10 | BR-14 |
| 650 | 15 | 150 | 210 |
| 800 | 19 | 190 | 266 |
| 1000 | 23 | 230 | 322 |
| 1200 | 27 | 280 | 378 |
| 1400 | 32 | 320 | 448 |
| 1600 | 37 | 370 | 518 |
| 1800 | 41 | 410 | 574 |
| 2100 | 48 | 480 | 672 |
| Выбор размера заклепок для крепления пластин |
| Типоразмер соединения | Толщина ленты, мм | Размер заклепок | Типоразмер соединения | Толщина ленты, мм | Размер заклепок |
| BR-10 | 6-8 | A | BR-14 | 10-13 | D |
|  | 7-10 | B |  | 12-14 | E |
|  | 9-11 | C |  | 13-16 | F |
|  | 10-13 | C/D |  | 15-17 | G |
|  | 12-14 | D |  | 16-19 | H |
|  | 13-16 | E |  | 18-21 | I |
|  | 15-17 | F |  | 20-22 | J |
|  |  |  |  | 21-24 | K |
| Соединители (поставляются в коробках по 35 комплектов пластин) |
| Материал | Типоразмер соединения | Длина, м | Масса, кг |
| Сталь | BR-10 | 1,5 | 3,63 |
|  | BR-14 | 1,5 | 5,86 |
| Мегэллой (износостойкий сплав, не устойчив к коррозии) | BR-10MA | 1,5 | 3,63 |
|  | BR-14MA | 1,5 | 5,86 |
| Нержавеющая сталь | BR-10S | 1,5 | 3,63 |
| Ивердьюр (немагнитный искробезопасный сплав) | BR-10E | 1,5 | 3,63 |
| Заклепки |
| Заклепки из нержавеющей стали |
| Заказной номер | Масса, кг | 250 шт. в картонной коробке | Заказной номер | Масса, кг |
| SRA | 1,04 | 63,45 | SRA-S | 1,04 |
| SRB | 1,13 | 66,04 | SRB-S | 1,13 |
| SRC | 1,18 | 68,62 | SRC-S | 1,18 |
| SRC/D | 1,27 | 71,32 | SRC/D-S | 1,27 |
| SRD | 1,32 | 71,32 | SRD-S | 1,32 |
| SRE | 1,41 | 73,91 | SRE-S | 1,41 |
| SRF | 1,41 | 76,49 | SRF-S | 1,41 |
| SRG | 1,45 | 79,2 | SRG-S | 1,45 |
| SRH | 1,54 | 81,78 | SRH-S | 1,54 |
| SRI | 1,65 | 84,37 | SRI-S | 1,65 |
| SRJ | 1,73 | 87,07 | SRJ-S | 1,73 |
| SRK | 1,85 | 89,65 | SRK-S | 1,85 |
| 2000 шт. в пластмассовом ведре (сталь) |
| SRA-2M | 8,3 | 456,14 | SRE-2M | 10,61 |
| SRB-2M | 8,93 | 475,05 | SRF-2M | 11,04 |
| SRC-2M | 9,48 | 493,97 | SRG-2M | 11,82 |
| SRC/D-2M | 10,16 | 512,89 | SRH-2M | 12,36 |
| SRD-2M | 10,43 | 512,89 | SRI-2M | 12,9 |
| Приспособление для установки соединений |
| Заказной номер | Ширина, мм | Масса, кг |
| МBRTA-36* | 900 | 56 |
| MBRTA-42* | 1050 | 66,5 |
| МBRTA-48* | 1200 | 76 |
| MBRTA-60* | 1500 | 95 |
| MBRTA-72 | 1800 | 87 |
| МBRTA-84 | 2100 | 102 |
| MBRTA-96 | 2400 | 116 |
| МBRTX-36 | 900 | 36 |
| MBRTX-42 | 1050 | 42 |
| MBRTX-48 | 1200 | 48 |
| MBRTX-60 | 1500 | 60 |
| MBRTX-72 | 1800 | 72 |