| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫХ КОНВЕЙЕРОВ |
| --- |
| КOНВЕЙЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ СЕРИИ КПП |
| Технические характеристики: | Единицы измерения | Габариты | КПП 0,65 | КПП 0,8 |
| Грузоподъемность 1пм | кг |  | 150 | 150 |
| Размеры трансп. грузов | мм | длина | 400…1900 | 400…1900 |
|  |  | ширина | 260…650 | 260..800 |
|  |  | высота | до 1500 | до 1500 |
| Рабочая ширина конвейера | мм |  | 650 | 800 |
| Рабочая высота конвейера | мм |  | 800±25 | 800±25 |
| Скорость подачи – регулируется | м/мин | регулируемая | От 0 до 12 | От 0 до 12 |
| Шаг пластин | мм |  | 76 | 76 |
| Мощность электродвигателя | кВт | До 6 п.м. | 0,55 | 0,55 |
| Габаритные размеры | мм | длина | см. табл. 1 | см. табл. 2 |
|  |  | ширина | 875 | 1160 |
|  |  | высота | 875…1025 | 875…925 |
| Масса | кг |  | см. табл. 1 | см. табл. 2 |
| Таблица 1 |
| Обоз. | Г86.52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Длина | 4500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Масса | 365 | 290 | 315 | 340 | 390 | 410 | 435 |
| Таблица 2 |
| Обоз. | Г86.53 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Длина | 4500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Масса | 415 | 330 | 360 | 390 | 445 | 470 | 500 |
| КОНВЕЙЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ |
| Технические характеристики пластинчатого конвейера: | Единицы измерения | ТПм-600-2500 |
| Рабочая ширина транспортера | мм | 600 |
| Рабочая длинна конвейера | мм | 2500 |
| Рабочая высота загрузки-выгрузки* | мм | 1200 |
| ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ УПАКОВКИ ТИП ТПУ |
| Технические характеристики: | Г86-52-2в |
| Грузоподъемность 1пм | 100 кг |
| Размеры транспортера длина | 16000 мм |
| Размеры транспортера ширина | 700 мм |
| Скорость конвейера регулируемая | от 6 до 2 м/мин |
| Толщина пластин рабочего полотна | 15 мм |
| ТРАНСПОРТЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ ТИП ТПМ |
| Технические характеристики: | ТПм-600-2500 |
| Рабочая ширина транспортера | 600мм |
| Рабочая длинна конвейера | 2500мм |
| Рабочая высота загрузки-выгрузки* | 1200мм |
| Скорость движения ленты * | 0,50,55 м/ск |
| Мощность электродвигателя | 380В |
| КОНВЕЙЕР ПРИВОДНОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДЛЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ТИП КПП |
| Грузоподъемность | кг | 200кг/п.м | 1200 |
| Установленная мощность электродвигателя | кВт |  | 2,2 |
| Скорость перемещения штабеля | м/мин | регулируемая | От 0 до30 |
| Размеры конвейера | мм | длина | 7200 |
|  |  | ширина | 6500 |
|  |  | высота | 1400 |
| Число рабочих веток | шт |  | 7 |
| Рассмотрим любые встречные предложения. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |