| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕПЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ |
| --- |
| Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами (ПРИ) ГОСТ 13568-97 |
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | b max | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра цепи (расчетная) |
|  | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | мм | Q min | q |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм |  | кН/кгс | кг/м |
| Цепь ПРИ-78,1-360 | 78,1 | 33,3 | 38,1 | 17,15 | 102 | 45,5 | 51 | 360/36000 | 14,5 |
| Цепь ПРИ-78,1-400 | 78,1 | 40 | 38,1 | 19 | 102 | 56 | 51 | 400/40000 | 19,8 |
| Цепь ПРИ-103,2-650 ГОСТ | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 135 | 60 | 73 | 650/650000 | 28,8 |
| Цепь ПРИ-103,2-650 ТУ | 103,2 | 46 | 49 | 32 | 135 | 60 | 73 | 650/65000 | 28,8 |
| Цепи приводные роликовые длиннозвенные (ПРД) ГОСТ 13568-75 |
| Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра цепи (расчетная) |
|  | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м |
| Цепь ПРД-31,75-2300 | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,6 |
| Цепь ПРД-38,1-3180 | 38,1 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 31 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,1 |
| Цепь ПРД-38-3000 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30,0/3000 | 1,87 |
| Цепь ПРД-38-4000 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 40,0/4000 | 2,1 |
| Цепь ПРД-38-4600 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 46,0/4600 | 2,1 |
| Цепь ПРД-38-5600 | 38 | 15,88 | 22 | 9,00 | 47 | 21.6 | 56,0/5600 | 2,2 |
| Цепь ПРД-50,8-6000 | 50,8 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 1,9 |
| Цепь ПРД-63,5-8900 | 63,5 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 2,6 |
| Цепь ПРД-76,2-12700 | 76,2 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 57 | 36,2 | 127,0/12700 | 3,8 |
| Цепи приводные зубчатые с односторонним зацеплением ГОСТ 13552-81 |
| Наименование цепи по ГОСТ | Шаг | Рабочая ширина | Длина призмы | Длина соед. призмы | Толщина пластины | Высота пластины | Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины | Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 м. цепи (расчет.) |
|  | t | b max | b1 max | b2 max | S max | h max | h1 | u | Q min | q |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м |
| Цепь ПЗ-1-12,7-26-22,5 | 12,7 | 22,5 | 28,5 | 31,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 26,0/2600 | 1,31 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-31-28,5 | 12,7 | 28,5 | 34,5 | 37,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 31,0/3100 | 1,6 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 12,7 | 34,5 | 40,5 | 43,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 36,0/3600 | 2 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-42-40,5 | 12,7 | 40,5 | 46,5 | 49,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 42,0/4200 | 2,31 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 12,7 | 46,5 | 52,5 | 55,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 49,0/4900 | 2,7 |
| Цепь ПЗ-1-12,7-56-52,5 | 12,7 | 52,5 | 58,5 | 61,5 | 1,5 | 13,4 | 7 | 4,76 | 56,0/5600 | 3 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-41-30 | 15,875 | 30 | 38 | 41 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 41,0/4100 | 2,21 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-50-38 | 15,875 | 38 | 46 | 49 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 50,0/5000 | 2,71 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-58-46 | 15,875 | 46 | 54 | 57 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 58,0/5800 | 3,3 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-69-54 | 15,875 | 54 | 62 | 65 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 69,0/6900 | 3,9 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-80-62 | 15,875 | 62 | 70 | 73 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 80,0/8000 | 4,41 |
| Цепь ПЗ-1-15,875-91-70 | 15,875 | 70 | 78 | 81 | 2 | 16,7 | 8,7 | 5,95 | 91,0/9100 | 5 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-74-45 | 19,05 | 45 | 54 | 56 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 74,0/7400 | 3,9 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-89-57 | 19,05 | 57 | 66 | 68 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 89,0/8900 | 4,9 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-105-69 | 19,05 | 69 | 78 | 80 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 105,0/10500 | 5,91 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-124-81 | 19,05 | 81 | 90 | 92 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 124,0/12400 | 7 |
| Цепь ПЗ-1-19,05-143-93 | 19,05 | 93 | 102 | 104 | 3 | 20,1 | 10,5 | 7,14 | 143,0/14300 | 8 |
| Цепи тяговые разборные с вращающимися валиками (Р1) |
| Наименование | Шаг звена расчетный | Шаг зацепления номинальный | Предельные отклонения | Ширина звена | Расстояние между наружными звеньями | Длина валика | Нагрузка пробная | Нагрузка разрушающая | Удлинение общее припробной нагрузке | Удлинение общее разрыве | Масса 1 м цепи | Удельная масса |
|  | t | Tц | _Тц | B max | Bвн min | b2 max | Qп | Qр | _n max | _р min | q max | max |
|  | мм | кН | % | кг/м | кг/кН |
| Р1-63-63 | 63 | 126 | ±2,0 | 18 | 15 | 35 | 38 | 63 | 1,8 | 4,5 | 1,4 | 0,0272 |
| Р1-80-106 | 80 | 160 | ±2,5 | 30 | 21 | 48 | 60 | 106 | 1,8 | 4,5 | 3,2 | 0,0301 |
| Р1-80-290 | 80 | 160 | ±2,5 | 42 | 32 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 8,7 | 0,03 |
| Р1-100-160 | 100 | 200 | ±2,5 | 32 | 27 | 56 | 96 | 160 | 1,8 | 4,5 | 3,8 | 0,0237 |
| Р1-100-220 | 100 | 200 | ±2,5 | 37 | 27 | 60 | 132 | 220 | 1,8 | 4,5 | 5,2 | 0,0236 |
| Р1-125-250 | 125 | 250 | ±3,0 | 46 | 34 | 73 | 150 | 250 | 1,8 | 4,5 | 7,4 | 0,0296 |
| Р1-160-290 | 160 | 320 | ±3,0 | 40 | 34 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 5,7 | 0,0196 |
| Р1-160-400 | 160 | 320 | ±3,0 | 59 | 42 | 92 | 240 | 400 | 1,8 | 4,5 | 9,1 | 0,0227 |
| Р1-200-630 | 200 | 400 | ±3,0 | 66 | 52 | 107 | 380 | 630 | 1,8 | 4,5 | 16,5 | 0,0262 |
| Р1-250-1000 | 250 | 500 | ±3,0 | 80 | 63 | 127 | 600 | 1000 | 1,8 | 4,5 | 24 | 0,024 |
| Цепи тяговые разборные с фиксированными валиками (Р2) |
| Наименование | Шаг звена расчетный | Шаг зацепления номинальный | Предельные отклонения | Ширина звена | Расстояние между наружными звеньями | Длина валика | Нагрузка пробная | Нагрузка разрушающая | Удлинение общее припробной нагрузке | Удлинение общее разрыве | Масса 1 м цепи | Удельная масса |
|  | t | Tц | _Тц | B max | Bвн min | b2 max | Qп | Qр | _n max | _р min | q max | max |
|  | мм | кН | % | кг/м | кг/кН |
| Р2-63-63 | 63 | 126 | ±2,0 | 18 | 15 | 35 | 38 | 63 | 1,8 | 4,5 | 1,4 | 0,0272 |
| Р2-80-106 | 80 | 160 | ±2,5 | 30 | 21 | 48 | 60 | 106 | 1,8 | 4,5 | 3,2 | 0,0301 |
| Р2-80-290 | 80 | 160 | ±2,5 | 42 | 32 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 8,7 | 0,03 |
| Р2-100-160 | 100 | 200 | ±2,5 | 32 | 27 | 56 | 96 | 160 | 1,8 | 4,5 | 3,8 | 0,0237 |
| Р2-100-220 | 100 | 200 | ±2,5 | 37 | 27 | 60 | 132 | 220 | 1,8 | 4,5 | 5,2 | 0,0236 |
| Р2-125-250 | 125 | 250 | ±3,0 | 46 | 34 | 73 | 150 | 250 | 1,8 | 4,5 | 7,4 | 0,0296 |
| Р2-160-290 | 160 | 320 | ±3,0 | 40 | 34 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 5,7 | 0,0196 |
| Р2-160-400 | 160 | 320 | ±3,0 | 59 | 42 | 92 | 240 | 400 | 1,8 | 4,5 | 9,1 | 0,0227 |
| Р2-200-630 | 200 | 400 | ±3,0 | 66 | 52 | 107 | 380 | 630 | 1,8 | 4,5 | 16,5 | 0,0262 |
| Р2-250-1000 | 250 | 500 | ±3,0 | 80 | 63 | 127 | 600 | 1000 | 1,8 | 4,5 | 24 | 0,024 |
| Цепи тяговые разборные с фиксированными валиками (Р2) |
| Наименование | Диаметр валика номинальный | Ширина звена внутренняя | Толщина внутреннего звена в ср. части | Высота головки | Длина впадины внутреннего звена | Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров |
|  | d | b min | S max | K max | l1 min | - min |
|  | мм | град |
| Р2-63-63 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 30,00 | 3 и 13* |
| Р2-80-106 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 16,00 | 32,00 | 3 и 13* |
| Р2-80-290 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 50,00 | 3 и 13* |
| Р2-100-160 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 40,00 | 3 и 13* |
| Р2-100-220 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 21,00 | 40,00 | 3 и 13* |
| Р2-125-250 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 26,00 | 50,00 | 3 и 13* |
| Р2-160-290 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 63,00 | 3 и 13* |
| Р2-160-400 | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 33,00 | 63,00 | 3 и 13* |
| Р2-200-630 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 35,00 | 105,00 | 3 и 13* |
| Р2-250-1000 | 34,00 | 36,00 | 31,00 | 43,00 | 125,00 | 3 и 13* |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 1 |
| Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | bЗ min | h max | h2 max | d0 | d1 | d8 | t1 | L max | b1 max | b7 max | b8 max | S | Число пластин, min | Разрушающая нагрузка | Масса 1 м цепи |
|  | t |  |  |  |  |  | номин | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min | q |
|  | мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН/кгс | кг/м |
| 1 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | - | 2,3 | 3 | -0,06 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 2 | 1,25/125 | 0,13 |
|  | 8 | 5 | 6 | 7 | - | 2,5 | 3,5 | -0,08 |  | - | - | 14 | 17 | - | 1 | 2 | 1,6/160 | 0,2 |
|  | 10 | 9 | 8 | 8 |  | 3 | 4 | -0,08 | - | - | - | 18 | 20 | - | 1,5 | 2 | 2,5/250 | 0,32 |
|  | 15 | 16 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | - | 2 | 2 | 5/500 | 0,56 |
|  | 20 | 24 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,1 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | - | 2 | 2 | 12,5/1250 | 0,8 |
|  | 25 | 48 | 18 |  | 25 | 8 | 10 | -0,1 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25/2500 | 1,68 |
|  | 30 | 108 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40/4000 | 2,76 |
|  | 35 | 120 | 22 | 26 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63/6300 | 3,3 |
|  | 40 | 144 | 25 | 30 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80/8000 | 3,7 |
|  | 45 | 168 | 30 | 35 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100/10000 | 5,3 |
|  | 50 | 324 | 35 | 38 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 4,5 | 4 | 160/16000 | 9,4 |
|  | 55 | 504 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200/20000 | 14,6 |
|  | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
|  | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
|  | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
|  | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
|  | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
|  | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80 |
|  | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,9 |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 3 |
| ип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | bЗ min | h max | h2 max | d0 | d1 | d8 | t1 | L max | b1 max | b7 max | b8 max | S | Число пластин, min | Разрушающая нагрузка | Масса 1 м цепи |
|  | t |  |  |  |  |  | номин | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min | q |
|  | мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН/кгс | кг/м |
| 3 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | - | 2,3 | 3 | -0,06 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 2 | 1,25/125 | 0,13 |
|  | 8 | 5 | 6 | 7 | - | 2,5 | 3,5 | -0,08 |  | - | - | 14 | 17 | - | 1 | 2 | 1,6/160 | 0,2 |
|  | 10 | 9 | 8 | 8 |  | 3 | 4 | -0,08 | - | - | - | 18 | 20 | - | 1,5 | 2 | 2,5/250 | 0,32 |
|  | 15 | 16 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | - | 2 | 2 | 5/500 | 0,56 |
|  | 20 | 24 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,1 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | - | 2 | 2 | 12,5/1250 | 0,8 |
|  | 25 | 48 | 18 |  | 25 | 8 | 10 | -0,1 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25/2500 | 1,68 |
|  | 30 | 108 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40/4000 | 2,76 |
|  | 35 | 120 | 22 | 26 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63/6300 | 3,3 |
|  | 40 | 144 | 25 | 30 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80/8000 | 3,7 |
|  | 45 | 168 | 30 | 35 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100/10000 | 5,3 |
|  | 50 | 324 | 35 | 38 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 4,5 | 4 | 160/16000 | 9,4 |
|  | 55 | 504 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200/20000 | 14,6 |
|  | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
|  | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
|  | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
|  | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
|  | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
|  | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80 |
|  | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,9 |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 5 |
| Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | bЗ min | h max | h2 max | d0 | d1 | d8 | t1 | L max | b1 max | b7 max | b8 max | S | Число пластин, min | Разрушающая нагрузка | Масса 1 м цепи |
|  | t |  |  |  |  |  | номин | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min | q |
|  | мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН/кгс | кг/м |
| 5 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | - | 2,3 | 3 | -0,06 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 2 | 1,25/125 | 0,13 |
|  | 8 | 5 | 6 | 7 | - | 2,5 | 3,5 | -0,08 |  | - | - | 14 | 17 | - | 1 | 2 | 1,6/160 | 0,2 |
|  | 10 | 9 | 8 | 8 |  | 3 | 4 | -0,08 | - | - | - | 18 | 20 | - | 1,5 | 2 | 2,5/250 | 0,32 |
|  | 15 | 16 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | - | 2 | 2 | 5/500 | 0,56 |
|  | 20 | 24 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,1 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | - | 2 | 2 | 12,5/1250 | 0,8 |
|  | 25 | 48 | 18 |  | 25 | 8 | 10 | -0,1 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25/2500 | 1,68 |
|  | 30 | 108 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40/4000 | 2,76 |
|  | 35 | 120 | 22 | 26 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63/6300 | 3,3 |
|  | 40 | 144 | 25 | 30 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80/8000 | 3,7 |
|  | 45 | 168 | 30 | 35 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100/10000 | 5,3 |
|  | 50 | 324 | 35 | 38 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 4,5 | 4 | 160/16000 | 9,4 |
|  | 55 | 504 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200/20000 | 14,6 |
|  | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
|  | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
|  | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
|  | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
|  | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
|  | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80 |
|  | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,9 |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 5 |
| Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | bЗ min | h max | h2 max | d0 | d1 | d8 | t1 | L max | b1 max | b7 max | b8 max | S | Число пластин, min | Разрушающая нагрузка | Масса 1 м цепи |
|  | t |  |  |  |  |  | номин | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min | q |
|  | мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН/кгс | кг/м |
| 6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | - | 2,3 | 3 | -0,06 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 2 | 1,25/125 | 0,13 |
|  | 8 | 5 | 6 | 7 | - | 2,5 | 3,5 | -0,08 |  | - | - | 14 | 17 | - | 1 | 2 | 1,6/160 | 0,2 |
|  | 10 | 9 | 8 | 8 |  | 3 | 4 | -0,08 | - | - | - | 18 | 20 | - | 1,5 | 2 | 2,5/250 | 0,32 |
|  | 15 | 16 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | - | 2 | 2 | 5/500 | 0,56 |
|  | 20 | 24 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,1 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | - | 2 | 2 | 12,5/1250 | 0,8 |
|  | 25 | 48 | 18 |  | 25 | 8 | 10 | -0,1 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25/2500 | 1,68 |
|  | 30 | 108 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40/4000 | 2,76 |
|  | 35 | 120 | 22 | 26 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63/6300 | 3,3 |
|  | 40 | 144 | 25 | 30 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80/8000 | 3,7 |
|  | 45 | 168 | 30 | 35 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100/10000 | 5,3 |
|  | 50 | 324 | 35 | 38 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 4,5 | 4 | 160/16000 | 9,4 |
|  | 55 | 504 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200/20000 | 14,6 |
|  | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
|  | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
|  | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
|  | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
|  | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
|  | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80 |
|  | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,9 |
| Цепи тяжелой серии LH (ISO 4347, DIN 8152) |
| Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Сочетание пластин | Глубина пластины | Толщина пластины | Диаметр валика | Длина валика | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
|  | P |  | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | q |
|  | mm |  | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
| Цепь LH0822 | 12.700 | 2×2 | 12.07 | 2.08 | 5.09 | 11.05 | 22.2 | 0.64 |
| Цепь LH0823 |  | 2×3 |  |  |  | 13.16 | 22.2 | 0.80 |
| Цепь LH0834 |  | 3×4 |  |  |  | 17.40 | 33.4 | 1.12 |
| Цепь LH0844 |  | 4×4 |  |  |  | 19.51 | 44.5 | 1.28 |
| Цепь LH0846 |  | 4×6 |  |  |  | 23.75 | 44.5 | 1.60 |
| Цепь LH0866 |  | 6×6 |  |  |  | 27.99 | 66.7 | 1.92 |
| Цепь LH0888 |  | 8×8 |  |  |  | 36.45 | 89.0 | 2.56 |
| Цепь LH1022 | 15.875 | 2×2 | 15.09 | 2.44 | 5.96 | 12.90 | 33.4 | 0.88 |
| Цепь LH1023 |  | 2×3 |  |  |  | 15.37 | 33.4 | 1.10 |
| Цепь LH1034 |  | 3×4 |  |  |  | 20.32 | 48.9 | 1.50 |
| Цепь LH1044 |  | 4×4 |  |  |  | 22.78 | 66.7 | 1.80 |
| Цепь LH1046 |  | 4×6 |  |  |  | 27.74 | 66.7 | 2.20 |
| Цепь LH1066 |  | 6×6 |  |  |  | 32.69 | 100.1 | 2.65 |
| Цепь LH1088 |  | 8×8 |  |  |  | 42.57 | 133.4 | 3.50 |
| Цепь LH1222 | 19.050 | 2×2 | 18.11 | 3.30 | 7.94 | 17.37 | 48.9 | 1.45 |
| Цепь LH1223 |  | 2×3 |  |  |  | 20.73 | 48.9 | 1.80 |
| Цепь LH1234 |  | 3×4 |  |  |  | 27.43 | 75.6 | 2.50 |
| Цепь LH1244 |  | 4×4 |  |  |  | 30.78 | 97.9 | 2.90 |
| Цепь LH1246 |  | 4×6 |  |  |  | 37.49 | 97.9 | 3.60 |
| Цепь LH1266 |  | 6×6 |  |  |  | 44.20 | 146.8 | 4.30 |
| Цепь LH1288 |  | 8×8 |  |  |  | 57.61 | 195.7 | 5.80 |
| Цепь LH1622 | 25.400 | 2×2 | 24.13 | 4.09 | 9.54 | 21.34 | 84.5 | 2.20 |
| Цепь LH1623 |  | 2×3 |  |  |  | 25.48 | 84.5 | 2.70 |
| Цепь LH1634 |  | 3×4 |  |  |  | 33.76 | 129.0 | 3.80 |
| Цепь LH1644 |  | 4×4 |  |  |  | 37.90 | 169.0 | 4.30 |
| Цепь LH1646 |  | 4×6 |  |  |  | 46.18 | 169.0 | 5.40 |
| Цепь LH1666 |  | 6×6 |  |  |  | 54.46 | 253.6 | 6.50 |
| Цепь LH1688 |  | 8×8 |  |  |  | 71.02 | 338.1 | 8.60 |
| Цепь LH2022 | 31.75 | 2×2 | 30.18 | 4.90 | 11.11 | 25.37 | 115.6 | 3.40 |
| Цепь LH2023 |  | 2×3 |  |  |  | 30.33 | 115.6 | 4.30 |
| Цепь LH2034 |  | 3×4 |  |  |  | 40.23 | 182.4 | 6.00 |
| Цепь LH2044 |  | 4×4 |  |  |  | 45.19 | 231.3 | 6.90 |
| Цепь LH2046 |  | 4×6 |  |  |  | 55.09 | 231.3 | 8.60 |
| Цепь LH2066 |  | 6×6 |  |  |  | 65.00 | 347.0 | 10.30 |
| Цепь LH2088 |  | 8×8 |  |  |  | 84.81 | 462.6 | 13.80 |
| Цепь LH2422 | 38.10 | 2×2 | 36.20 | 5.77 | 12.71 | 29.62 | 151.2 | 4.6 |
| Цепь LH2423 |  | 2×3 |  |  |  | 35.43 | 151.2 | 5.8 |
| Цепь LH2434 |  | 3×4 |  |  |  | 47.07 | 244.6 | 8.1 |
| Цепь LH2444 |  | 4×4 |  |  |  | 52.88 | 302.5 | 9.3 |
| Цепь LH2446 |  | 4×6 |  |  |  | 64.52 | 302.5 | 11.6 |
| Цепь LH2466 |  | 6×6 |  |  |  | 76.15 | 453.7 | 13.9 |
| Цепь LH2488 |  | 8×8 |  |  |  | 99.42 | 605.0 | 18.6 |
| Цепь LH2822 | 44.45 | 2×2 | 42.24 | 6.55 | 14.29 | 33.55 | 191.3 | 6.1 |
| Цепь LH2823 |  | 2×3 |  |  |  | 40.16 | 191.3 | 7.6 |
| Цепь LH2834 |  | 3×4 |  |  |  | 53.37 | 315.8 | 10.6 |
| Цепь LH2844 |  | 4×4 |  |  |  | 59.97 | 382.6 | 12.2 |
| Цепь LH2846 |  | 4×6 |  |  |  | 73.18 | 382.6 | 15.2 |
| Цепь LH2866 |  | 6×6 |  |  |  | 86.39 | 578.3 | 18.2 |
| Цепь LH2888 |  | 8×8 |  |  |  | 112.80 | 765.1 | 24.3 |
| Цепь LH3222 | 50.80 | 2×2 | 48.26 | 7.52 | 17.46 | 39.01 | 289.1 | 8.0 |
| Цепь LH3223 |  | 2×3 |  |  |  | 46.58 | 289.1 | 10.0 |
| Цепь LH3234 |  | 3×4 |  |  |  | 61.72 | 440.4 | 14.0 |
| Цепь LH3244 |  | 4×4 |  |  |  | 69.29 | 573.8 | 16.0 |
| Цепь LH3246 |  | 4×6 |  |  |  | 84.43 | 578.3 | 20.0 |
| Цепь LH3266 |  | 6×6 |  |  |  | 99.57 | 857.4 | 24.0 |
| Цепь LH3288 |  | 8×8 |  |  |  | 129.84 | 1156.5 | 32.0 |
| Цепь LH4022 | 63.50 | 2×2 | 60.33 | 9.91 | 23.81 | 51.74 | 433.7 | 15.8 |
| Цепь LH4023 |  | 2×3 |  |  |  | 61.70 | 433.7 | 19.8 |
| Цепь LH4034 |  | 3×4 |  |  |  | 81.61 | 649.4 | 27.7 |
| Цепь LH4044 |  | 4×4 |  |  |  | 91.57 | 867.4 | 31.6 |
| Цепь LH4046 |  | 4×6 |  |  |  | 111.48 | 867.4 | 39.5 |
| Цепь LH4066 |  | 6×6 |  |  |  | 131.39 | 1301.1 | 47.4 |
| Цепь LH4088 |  | 8×8 |  |  |  | 171.22 | 1734.8 | 63.2 |
| Цепи нормальной прочности короткозвенные |
| ипоразмер цепи dхt | Ширина |  | Нагрузка | Относительное удлинение при разрыве | Теоретическая масса 1 м |
|  | внутренняя b1* | наружная b 2** | Шаг 11+2d | пробная* | разрушающая** |  |  |
| мм | кН | % | кг |
| 9×27 | 13 | 33 | 315 | 25,5 | 45 | 5 | 1,8 |
| 14х80 | 17 | 48 | 908 | 117 | 196 | 4,5 | 3,4 |
| 16х80 | 22,4 | 57,6 | 912 | 157 | 275 | 4,5 | 4,7 |
| Цепи круглозвенные некалиброванные класс 5, 8 |
| ер цепи dхt | Ширина | Нагрузка | Относительное удлинение при разрыве |
|  | внутренняя b1* | наружная b 2** | пробная | разрушающая* |  |
|  |  |  | класс качества |  |
|  |  |  | 5 | 8 | 5 | 8 |  |
| мм | кН | % |
| 6х18 | 8 | 21,6 | 19 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| 8х24 | 10,8 | 28,8 | 32 | 50 | 50 | 80 | 25 |
| 10х30 | 13,5 | 36,0 | 50 | 80 | 80 | 125 | 25 |
| 13х39 | 17,5 | 46,8 | 80 | 125 | 125 | 200 | 25 |
| 16х48 | 21,5 | 57,6 | 125 | 200 | 200 | 320 | 25 |
| 18х54 | 24,3 | 64,8 | 160 | 250 | 250 | 400 | 25 |
| 20х60 | 27,0 | 72,0 | 200 | 320 | 320 | 500 | 25 |
| Цепи грузовые и тяговые нормальной прочности калиброванные (а1), некалиброванные (а2) |
| Типоразмер цепи dхt | Ширина наружная b | Шаг 11L+2d | Нагрузка | Масса 1 м цепи |
|  |  |  | пробная | разрушающая* |  |
| мм | кН | кг |
| 5×18,5 | 17 | 203,5 | 5,5 | 11 | 0,5 |
| 6х19(18,5) | 21(20) | 209(203,5) | 7,7 | 15,4 | 0,75 |
| 7х22 | 23 | 242 | 9,9 | 19,8 | 1 |
| 8х23(24) | 27(26) | 253(264) | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
| 9х27 | 32 | 397 | 17,6 | 35,2 | 1,8 |
| 9,5×27 | 31 | 297 | 18,7 | 37,4 | 1,9 |
| 10×28 | 34 | 308 | 22 | 44 | 2,25 |
| 11х31 | 36 | 341 | 25,3 | 50,6 | 2,7 |
| 13х36 | 44 (43) | 396 | 36,3 | 72,6 | 3,8 |
| 16х44(45) | 54(53) | 484(495) | 56,1 | 112,2 | 5,8 |
| 18×50 | 60 | 550 | 69,3 | 138,6 | 7,3 |
| Цепи длиннозвенные (тип 4) |
| Наименование | Калибр | Шаг | Ширина наружная | Буртик | Нагрузка пробная | Вес 1 м |
|  | d | t | b | h | Qр | q |
|  | мм | кН | кг/м |
| 4×28 | 4 | 28 | 16 | 1,0 | 2 | 0,27 |
| 5×35 | 5 | 35 | 20 | 1,5 | 3 | 0,43 |
| 6×36 | 6 | 36 | 23 | 1,6 | 5 | 0,66 |
| 7×42 | 7 | 42 | 27 | 1,9 | 8 | 0,85 |
| 8×42 | 8 | 42 | 30 | 2,1 | 12 | 1,20 |
| 9×45 | 9 | 45 | 32 | 2,3 | 15 | 1,50 |