ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ

Ролики амортизирующие ( 108/63 x L подшипник 6204

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 108/63xL подшипник 6204 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 400 | 108/63x500/6204 | 508 | 546 | 20 | 14 | 4+2+4 | 5,6 |
| 500 | 108/63x600/6204 | 608 | 646 | 20 | 14 | 5+2+5 | 6,6 |
| 650 | 108/63x750/6204 | 758 | 796 | 20 | 14 | 5+3+5 | 7,8 |
| 800 | 108/63x950/6204 | 958 | 996 | 20 | 14 | 5+5+5 | 9,6 |
| 1000 | 108/63x1150/6204 | 1158 | 1196 | 20 | 14 | 5+6+5 | 10,8 |
| 1200 | 108/63x1400/6204 | 1408 | 1446 | 20 | 14 | 6+7+6 | 13 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 2,5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 133/60 x L подшипник 6204

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 133/60xL подшипник 6204 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 800 | 133/60x900/6204 | 908 | 946 | 20 | 16 | 13 | 10,2 |
| 1000 | 133/60x1100/6204 | 1108 | 1146 | 20 | 16 | 15 | 11,9 |
| 1200 | 133/60x1350/6204 | 1358 | 1396 | 20 | 16 | 18 | 14,4 |
| 1400 | 133/60x1550/6204 | 1558 | 1610 | 20 | 16 | 21 | 16,6 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 3 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 133/60 x L подшипник 6204

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 133/60xL подшипник 6204 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 500 |  | 133/60x600/6204 | 608 | 646 | 20 | 14 | 12 | 7,9 |
|  | 1000 | 133/60x600/6204 | 608 | 626 | 20 | 14 | 12 | 7,9 |
|  | 1200 | 133/60x670/6204 | 678 | 696 | 20 | 14 | 10 | 7,6 |
|  | 1400 | 133/60x750/6204 | 758 | 778 | 20 | 14 | 15 | 9,8 |
| 650 |  | 133/60x750/6204 | 758 | 796 | 20 | 14 | 15 | 9,9 |
| 800 |  | 133/60x950/6204 | 958 | 996 | 20 | 14 | 14 | 11,6 |
| 1000 |  | 133/60x1150/6204 | 1158 | 1196 | 20 | 14 | 17 | 13,4 |
| 1200 |  | 133/60x1400/6204 | 1408 | 1446 | 20 | 14 | 19 | 15,8 |
| 1400 |  | 133/60x1600/6204 | 1608 | 1646 | 20 | 14 | 21 | 17,6 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 3 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 133/60 x L подшипник 6204

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ Типа ролика и размер ленты в (мм) Размер ролика амортизирующего 133/60xL подшипник 6204 Размеры (мм) Количество резиновых колец Масса (кг) L 1 L 2 d s 1000 133/89x600/6204 608 626 20 14 4+3+4 10,7 1200 133/89x670/6204 678 696 20 14 4+3+4 11 1400 133/89x750/6204 758 776 20 14 4+4+4 12,5 1000 133/89x1150/6204 1158 1196 20 14 5+7+5 17,8 1200 133/89x1400/6204 1408 1446 20 14 5+10+5 21 1400 133/89x1600/6204 1608 1646 20 14 5+12+5 23,6 Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 3 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке.

Ролики амортизирующие ( 159/89 x L подшипник 6305

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 159/89xL подшипник 6204 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
|  | 800 | 159/89x465/6305 | 473 | 491 | 24,8 | 14 | 9 | 9,6 |
|  | 1000 | 159/89x600/6305 | 608 | 626 | 24,8 | 14 | 12 | 12 |
|  | 1200 | 159/89x670/6305 | 678 | 696 | 24,8 | 14 | 13 | 13,3 |
|  | 1400 | 159/89x750/6305 | 758 | 776 | 24,8 | 14 | 15 | 15 |
| 800 |  | 159/89x950/6305 | 958 | 996 | 24,8 | 14 | 15 | 17,4 |
| 1000 |  | 159/89x1150/6305 | 1158 | 1196 | 24,8 | 14 | 7+3+7 | 20,6 |
| 1200 |  | 159/89x1400/6305 | 1408 | 1446 | 24,8 | 14 | 7+5+7 | 24,5 |
| 1400 |  | 159/89x1600/6305 | 1608 | 1646 | 24,8 | 14 | 7+7+7 | 27,2 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 4 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

| Ролики амортизирующие ( 159/89 x L подшипник 6306 |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 159/89xL подшипник 6306 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 1000 | 159/89x580/6306 | 594 | 630 | 55 | 45 | 11 | 15,4 |
| 1200 | 159/89x650/6306 | 664 | 700 | 55 | 45 | 13 | 18,1 |
| 1400 | 159/89x750/6306 | 764 | 800 | 55 | 45 | 15 | 19,8 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 159/89 x L подшипник 6306

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 159/89xL подшипник 6306 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
|  | 800 | 159/89x465/6306 | 473 | 493 | 25 | 14 | 9 | 14,1 |
|  | 1000 | 159/89x600/6306 | 608 | 628 | 25 | 14 | 12 | 17,2 |
|  | 1200 | 159/89x670/6306 | 678 | 698 | 25 | 14 | 13 | 19,2 |
|  | 1400 | 159/89x750/6306 | 758 | 778 | 25 | 14 | 15 | 21,2 |
| 1000 |  | 159/89x1150/6306 | 1158 | 1198 | 25 | 14 | 7+3+7 | 29,8 |
| 1200 |  | 159/89x1400/6306 | 1408 | 1448 | 25 | 14 | 7+5+7 | 35,3 |
| 1400 |  | 159/89x1600/6306 | 1608 | 1648 | 25 | 14 | 7+7+7 | 39,7 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 194/108 x L подшипник 6308

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 194/108xL подшипник 6308 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 1600 | 194/108x900/6308 | 908 | 933 | 35 | 22 | 13 | 31,9 |
| 1800 | 194/108x1000/6308 | 1008 | 1033 | 35 | 22 | 15 | 35,5 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 245/133 x L подшипник 6310

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 194/108xL подшипник 6308 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 2000 | 245/133x1150/6310 | 1158 | 1188 | 45 | 32 | 15 | 67,6 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 108/63 x L подшипник 6204

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 108/63xL подшипник 6204 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 650 | 108/63x250/6204 | 258 | 276 | 20 | 14 | 8 | 3,15 |
| 800 | 108/63x315/6204 | 323 | 341 | 20 | 14 | 10 | 3,7 |
| 1000 | 108/63x380/6204 | 388 | 406 | 20 | 14 | 13 | 5,05 |
| 1200 | 108/63x465/6204 | 473 | 491 | 20 | 14 | 15 | 5,4 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 2,5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 133/89 x L подшипник 6204

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 133/89xL подшипник 6204 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 1000 | 133/89x370/6204 | 378 | 396 | 20 | 16 | 10 | 8,1 |
| 1200 | 133/89x450/6204 | 458 | 476 | 20 | 16 | 12 | 12 |
| 1400 | 133/89x500/6204 | 508 | 526 | 20 | 16 | 14 | 13,7 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 3 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 159/89 x L подшипник 6306

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 159/89xL подшипник 6306 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 1000 | 159/89x370/6306 | 384 | 420 | 55 | 45 | 8 | 13 |
| 1200 | 159/89x450/6306 | 464 | 500 | 55 | 45 | 10 | 16,4 |
| 1400 | 159/89x500/6306 | 514 | 550 | 55 | 45 | 11 | 18,8 |
| 1000 | 159/89x370/6306 | 384 | 420 | 55 | 45 | 8 | 13 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики амортизирующие ( 194/108 x L подшипник 6308

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ АМОРТИЗИРУЮЩИХ |
| --- |
| Типа ролика и размер ленты в (мм) | Размер ролика амортизирующего 194/108xL подшипник 6308 | Размеры (мм) | Количество резиновых колец | Масса (кг) |
|  |  | L 1 | L 2 | d | s |  |  |
| 1600 | 194/108x600/6308 | 608 | 633 | 35 | 22 | 11 | 29,7 |
| 1800 | 194/108x670/6308 | 678 | 703 | 35 | 22 | 13 | 32,5 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |